制药设备采购项目

招标文件

###### NTKY2020(0033)

南通科院资产管理处印制

二○二○年十月二十三日

地址: 南通市青年中路136号           邮政编码：226007

http://www.ntst.edu.cn/zcb/

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

南通科技职业学院招标办对以下项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称:制药设备采购项目

二、采购编号：NTKY2020（0033）

三、项目需求说明：

项目预算：17.5万

请供应商投标前仔细研究项目投标文件。

四、供应商资格要求

1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一季度的财务报表（利润表、负债表、资金流量表）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

2.投标人未被“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。投标人（包括关联公司）自2019年1月1日后在我校未有弃标记录。

3.参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式员工。须提供法人授权委托书、用工合同、政府相关部门出具的被授权委托人在投标单位至少一年的社保记录（至开标日止连续十二个月及以上）。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。

五、入围办法

上述资格后审资料采用复印件必须加盖单位公章并注明项目名称及日期后单独装订并单独密封（按投标书密封要求），报名时递交招标人。上述资格后审资料必须在报名时随带原件备查，如资格后审时要求提供原件，不能提供者，资格审查不予通过。上述资格后审条件必须同时满足，报名时对投标人资格进行预审，有任何一项不符合招标文件要求就视为投标人资格后审不合格，不能参加投标。

六、有关时间、地点等信息

1.对项目需求的询问，请与金老师联系,15062768709。

2.招标文件制作人:张老师（0513-81050698）；评审经办人：张老师（0513-81050698）。

3.报名递交投标文件时间：2020年10月30日上午8:30~9:00。

4.投标文件接收截止及开标时间：2020年10月30日上午9:00，地点：南通市青年中路136号立德楼606室，如有变动，另行通知。

南通科技职业学院

二○二○年十月二十三日

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人解释。

1.供应商下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在招标公告发出之日起3个工作日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据，所有质疑必须符合财政部94号令第十二条的要求。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.招标人或采购部门视情组织答疑会。

三、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

3.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

四、投标文件的编写、份数和签署

1.投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.投标文件一份正本和四份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3.投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1.投标人应将正本和副本密封。

2.密封后投标文件标明招标项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交

1.投标文件三部分内容（资格审查文件、技术文件、商务报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2.投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4.投标文件密封后应标明投标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于投标前不得启封。

5.递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：本处将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。

七、评标流程简介

采购人对投标供应商资格性、符合性审查，对未通过审查的投标人告知原因。评委会对合格供应商的技术标评审打分，汇总并公布技术标得分后，招标人当众解密价格标进行唱标，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。

八、投标费用

1.投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.招标文件售价：100元/份，投标时现场缴纳，事后不退。

# 第三部分  项目需求说明

一、招标内容

制药设备采购项目

二、招标形式

采用公开招标方式。

- 项目需求

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YK型摇摆式颗粒机 | 台 | 2 |
| 2 | 快速混合湿法制粒机 | 台 | 1 |
| 3 | 粉碎机 | 台 | 1 |
| 4 | 混合机 | 台 | 1 |
| 5 | 压片机（湿法） | 台 | 1 |
| 6 | 糖衣机 | 台 | 1 |
| 7 | 热风循环烘箱 | 台 | 1 |

设备具体技术参数要求：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 技术参数或具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YK型摇摆式颗粒机 | 2 | 材质：整机304不锈钢 滚筒直径：160mm 滚筒转速：16-100r/min 摇摆角度：360° 生产能力：200-300KG/H 外形尺寸：960x750x1240 主机重量：420kg 电机功率：2.2-3kw/380v |
| 2 | 快速混合湿法制粒机 | 1 | 在同一封闭容器内完成干混制粒，工艺缩减，符合GMP规范 整个操作具有严格的安全保护措施 材质：整机304不锈钢 容积：10L 投料量：3KG 混合功率：1.5/2.2kw 混合转速：200/400r/min 切割功率：0.85/1.1kw 切割转速：1500/3000r/min 筒体装置 10L 1 机架 10#槽钢 1 封面板 1.5mm 1 卸料装置 1 切割双速电机 1 混合双速电机 1 电器元件 正泰电器 1套 气动元件 1套 |
| 3 | 粉碎机 | 1 | 材质：整机304不锈钢 生产能力 5-20kg 主轴转速 2800r/min 进料粒度 6mm 粉碎细度 40-100mesh 电机功率 1.5kw 外形尺寸 600*300*750mm |
| 4 | 混合机 | 1 | 材质：整机304不锈钢 设备无死角，卸料快速，安全，冲洗干净，符合GMP规范 总容积：50L 工作容积 ：20L 投料量：12kg 筒体转速：25rpm 功率：0.4KW 回转高度：900mm 重量：260kg |
| 5 | 压片机（湿法） | 1 | 材质：整机304不锈钢，符合GMP规范 适用于能压制成片剂，含粉量（100目以上）不超过10%的颗粒状原料的压制 转台冲横数：5付 最大工作压力：40KN 最大压片直径：13mm 最大压片厚度：6mm 最大填充胜读：15mm 最大生产能力：9600pc/h 转台工作直径：200mm 转台转速：0-32 中横直径：φ26 中横高度：22 上下冲杆直径：φ22 上下冲杆长度：115 机器外形尺寸：750x550x1100 机器净重：300kg 转台模组可以灵活拆卸，可以单独清洗 旋转压片具有防夹手功能，保证安全操作 |
| 6 | 糖衣机 | 1 | 材质：整机304不锈钢，符合GMP规范 配置变频调速装置，速度可调 配置喷液料筒及蠕动泵喷枪系统，符合GMP规范 糖衣锅直径：600mm 糖衣锅转速：40r/min 主机电机功率：0.55KW 电热丝功率：800W 鼓风机功率：80W 生产能力：15kg/h 外加热功率：800W |
| 7 | 热风循环烘箱 | 1 | 蒸发面积：7.1㎡ 每次干燥量：80kg 耗用蒸汽：5kg/h 电加热功率：8kw 风机风量：4510㎡/h 风机功率：0.45kw 箱内温差：±2℃ 配用烘盘：24 |

四、付款时间和条件

中标单位在安装调试验收合格后十个工作日内，支付合同总金额的95％；合同总金额其余的5％作为质保金，质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性无息支付。

五、其他

1.签定合同日期：自资产管理处中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.服务期： 自合同签定之日起15天内。

3.服务地点：南通科技职业学院。

4.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：自安装调试并验收合格之日起计壹年。

5.验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，邀请资产管理处、纪委办等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

（2）设备从购买之日起，至设备报废日为止，供应商免费提供设备的清洗及维护保养，保养频率不低于每学期两次。

（3）从设备验收之日起所有设备免费质保壹年。

（4）免费质保期满后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

# 第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、对投标文件的审查及相应的规定

1.下列情况属于重大偏差

⑴ 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章。

⑵ 投标文件载明的招标项目的完成期限超过招标文件规定的期限。

⑶ 明显不符合技术规格、技术标准的要求。

⑷ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求。

⑸ 投标文件附有招标人不能接受的条件。

⑹ 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

⑺ 投标人所提供资料不真实。

投标文件有上述情形之一的，作废标处理。

2.相应的规定

⑴如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

⑵单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

⑶正本与副本有矛盾的，以正本为准；

⑷若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

⑸投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
    ⑹单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
四、投标文件的澄清

1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2. 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

采用综合评分法。分资格审查、价格标、技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性、符合性，对合格的投标人由评委会评审技术标，待技术标评审结束后，再开启商务标。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

(二)技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评 审 因 素 | 分 值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 | 技术配置 | 20 | 完全满足招标文件配置要求得基准分15分；有实质性增项、确有实用价值且为用户所需，每项酌情加0.5—1分，最多加5分；有缺项但对使用无实质性影响，每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 技术指标 | 20 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分15分；有实质性正偏离每项酌情加0.5—1分，最多加5分；有实质性负偏离每项酌情减0.5—1分，减完为止。 |
|  | 性能及品质 | 10 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得8—10分；评价较好得4—7分；评价一般得1—3分。 |
| 服 务 | 保修期 | 4 | 质保标准为一年（原厂三年的为三年），得2分；每延长一年加1分，最多加2分。 |
|  | 服务承诺 | 4 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺酌情评分。 |
|  | 收费情况 | 2 | 根据保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。 |
|  | 用户评价 | 3 | 评价较好3分；评价一般1—2分；评价较差0分；没有为学校用户做过服务或服务时间较短，暂时无法评价得1分。 |
| 其 他 | 信 誉 | 2 | 根据投标人提供的相关评估机构出具的信用评估报告酌情评分。 |
|  | 业 绩 | 2 | 根据投标人近三年以来与本次投标产品相同的同类产品销售情况酌情评分（以提供的销售合同复印件为准，每份0.5分，最多得2分）。 |
|  | 财 务 | 2 | 根据企业上一年度、上一月份的财务报表所反映的财务状况酌情评分。 |
| 投 标 文 件 | 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等酌情评分。 |
| 合 计 | 70 | 投标人最后得分保留两位小数 |

(三）商务分：30分

1.评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30分；

2.其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。(精确到小数点后两位）

六、中标人的确定

评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。评委会写出评标报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

招标人、采购人代表宣布评标结果。

七、其他注意事项

1.在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向投标人解释落标原因。

3.在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4.凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

八、中标通知

中标结果在校园网招标信息栏公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。

九、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，中标供应商至资产管理处领取中标通知书，联系电话：0513-81050698。

十、其他注意事项

1. 评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2. 若出现少于三家投标方进行投标的，将采取其他方式招标采购。

3. 投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

4. 不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购部门在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。合同一式六份（办公室、纪检部门、采购部门、中标单位、财务处、资产管理处各一份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购部门不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购部门按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购部门提出验收申请，采购部门接到申请后原则上在10个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。

三、采购部门故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、付款方式。不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款方式：中标单位在安装调试验收合格后十个工作日内，支付合同总金额的95％；合同总金额其余的5％作为质保金，质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性无息支付。

# 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，资产管理处有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，中心将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向资产管理处提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向资产管理处或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向资产管理处或纪委办公室提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向资产管理处提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 资产管理处收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，资产管理处将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，资产管理处将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，资产管理处在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，资产管理处有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）资产管理处受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-81050598。

# 第七部分  投标文件组成

投标文件由相关附件材料、资质证明材料、技术标、商务标组成

（一）、投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：（三部分分开单独密封）

1.资格后审材料

2.技术标

3.商务部分（商务报价）

（二）、投标文件的份数和签署

1.投标人必须编制壹份投标“正本”、肆份投标“副本”。“正本”与“副本”如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签名。

相关资质证明材料

为方便评委评审，请投标人按资质要求中所涉及的文件顺序进行编制，可以补充相关材料。

评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料

注意事项：

请投标人携带相关原件用于评标现场核查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。

法定代表人资格证明

南通科技职业学院：

单位名称：

地址：

姓名：性别：职务：身份证号码：，系（供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通科技职业学院（项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

法定代表人授权书

南通科技职业学院：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通科技职业学院（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：（公章）

日期：年月日

附件1：               廉洁承诺书

- 为了保证招投标采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺近三年无行贿犯罪记录。在参加南通科技职业学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

- 不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

- 以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

- 报销或支付应由其个人负担的费用；

- 宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

- 其它行贿及提供不正当利益的行为。

- 不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

- 违反纪律、法规和廉政规定，影响产品质量。

- 我公司如实施了上述行为之一，自愿接受如下处罚：

- 报名、投标、中标等资格无效；

- 处以采购金额百分之五以上百分之十以下的罚款；

- 贵单位对不良行为予以记录并公告；

- 三年内禁止参加贵单位采购活动；

- 情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年     月     日

附件2：（附件2、3报名时单独提交、不要密封）

| 项目报名表 |
| --- |
|  |  |  | 日期： 年 月 日 |
| 单位名称： |  |  |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  | 投标人签字： |  |

附件3：      南通科技职业学院接受投标文件存根

项目名称：

接收时间：2020年  月   日   时    分

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 受委托人 |  |
| 联系方式 |  |
| 单位电话 |  |
| 提交递交文件份数 | 份 |
| 学院接受人 |  |

（学校留存）

---------------------------------------------------

南通科技职业学院接受投标文件回执

项目名称：

接收时间：2020年  月   日   时    分

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 受委托人 |  |
| 联系方式 |  |
| 单位电话 |  |
| 提交递交文件份数 | 份 |
| 学院接受人 |  |

（投标单位留存）

# Text boxes

法人代表身份证复印件粘贴处

被授权人身份证复印件粘贴处