| 项 目 名 称 | 水环境监测与治理技术综合实训平台采购 |
| --- | --- |
| 方案 设计单位 | 环境与生物工程学院 | 采购 预算总额 | 25万 |
| 论证聘请 专家名单 | 白晓龙、李亚 | 建议 采购方式 | 招标 |
| 项目是否 列入年度部门预算 | 否 | 项目是否 属调整或调增 | 否 |
| 项目是否 已履行报批手续 | 是 | 项目资金是否 己落实到位 | 是 |
| 是否需要召开 答疑会、现场考察 | 否 | 是否接受超过 采购预算的投标 | 否 |
| 经办人 | 金洁蓉 | 联系 电话 | 81050526 | 手机 | 15062768709 |
| E-Mail |  | 传真 |  |

项目具体需求说明如下：

一、背景概述、实现功能要求

1、地理位置：南通科技职业学院

2、项目规模：水环境监测与治理技术综合实训平台1台

3、实现功能：实验实训使用

二、投标供应商资格要求

1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

2.参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式员工。须提供法人委托书、用工合同、劳动等权威部门出具的单位为被委托人缴纳的养老保险记录（至开标日止连续十二个月以上）。

三、付款时间和条件（请详细写明付款承诺）

付款方式：中标单位在安装调试验收合格后十个工作日内，支付合同总金额的95％；合同总金额其余的5％作为质保金，质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性无息支付。

- 项目需求

（见附表）

- 其他

1、签定合同日期：自资产管理与招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

2、交货期（服务时间）： 自合同签定之日起7天内。

3、交货（服务）地点：南通科技职业学院实训楼

4、质保期限（自交货并验收合格之日起计）、质保金要求：壹年，总合同款的5%。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，邀请资产管理与招投标办公室、纪检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

（2）从设备验收之日起所有设备免费质保壹年。

（3）免费质保期满后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

（4）供应商须提供技术人员的不定期寻访，以进行技术支持。

附 项目需求

一、设备要求概述

实训平台采用模块化组合设计，可以形成A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺和MSBR工艺4个模块，每个模块可独立训练，也可组合成多种污水处理工艺进行综合训练。平台采用多种控制方式，既可以进行手动操作，也可进行自动控制。通过实训平台操作，可以考核学生相关污水处理系统方案选择、工艺设计、设备及部件安装、管路连接、动力及控制线路设计与连接、水处理工艺系统整机调试、运行能力。

二、设备特点要求

1.材料好：对象框架采用50mm×50mm不锈钢方管材料制作，坚固耐用，有机玻璃器件采用浅蓝色有机玻璃制作，厚度10mm，主体管道采用不锈钢复合管，硬度强。

2.移动方便：装置底部装有带刹车万向轮，方便设备的移动和固定。

3.整体性强：装置所有器件合理的分布固定在不锈钢钢架上，对象和控制系统一体化设计，操作方便，美观大方。

4.安全性强：配有单独的电源控制柜，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性

5.功能性强：本系统将有机玻璃反应器进行模块化设计，实训时可根据有机玻璃反应器相应的功能进行相关器件的选择性安装，系统可通过PU管连接成不同的水处理工艺，方便学生设计工艺的管道连接，控制方便，有自动控制和手动控制两种方式。电控柜接线采用导线插拔连接，连接方便及安全。

5.配套教材齐全：为了增强教学效果及保障实训项目顺利开展，提供投标单位参与编制的配套本设备使用的正规出版社出版《水处理工程技术》等教材。

6.可靠性高: 为了保证本产品实训教学效果及确保产品与质量稳定可靠，要求投标时可提供省级以上部门出具的产品检测报告，带原件备查。

7.规范性高：为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。

8.装置要能够满足2019年度全国职业院校技能大赛“水环境监测与治理技术”赛项规程要求。

三、系统结构与组成

水环境监测与治理技术综合实训平台主要由控制系统、供水系统、污水处理系统和在线监测系统四部分组成。

1.控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成。

2.供水系统：主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位管和球阀等组成。

3.污水处理系统：装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。

3.1动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。

3.2有机玻璃反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃沉砂池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃二沉池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药池等组成。

3.3曝气系统主要由风机、曝气头、搅拌机、流量计和管道等组成。

4.在线监测系统主要由DO在线仪表及传感器、pH在线仪表及传感器等组成。

四、技术性能要求

1.输入电压：单相交流220V±10%  50Hz

2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃）

3.系统容量：＜2.0kVA

4.外形尺寸：700mm ×600mm×1800mm（控制柜）

3010mm×800mm×1700mm（对象）

5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

五、设备技术平台配置表

1.实训对象

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 尺寸：221cm×80cm×170 cm材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放 | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢原水箱 | 尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源 | 1 | 个 |  |
|  | A2/O系统部件 | 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作； 功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计 | 1 | 台 |  |
|  | SBR1系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | SBR2系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | 格栅调节池 | 尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 | 1 | 台 |  |
|  | 沉砂池 | 尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 砂滤柱 | 尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体 | 1 | 台 |  |
|  | 二沉池 | 尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 加药池 | 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中 | 1 | 台 |  |
|  | 磁力驱动泵 | 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流 | 4 | 个 |  |
|  | 电磁隔膜计量泵 | 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 | 1 | 个 |  |
|  | 搅拌系统 | 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：使污水和药剂搅拌均匀，搅拌曝气 | 6 | 套 |  |
|  | 曝气头 | 微孔曝气头: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中 | 10 | 只 |  |
|  | 风机 | AC220V；功率：185W | 3 | 台 |  |
|  | 滗水器 | 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能:作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 | 2 | 只 |  |
|  | DO传感器 | 0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1、SBR2池等中溶解氧的含量实时监测 | 4 | 个 |  |
|  | PH传感器 | 0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测 | 1 | 个 |  |
|  | 气体流量计 | 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量 | 3 | 只 |  |
|  | 液体流量计 | 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。 | 3 | 只 |  |
|  | 浮球液位开关 | 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出 | 6 | 套 |  |
|  | 组合填料 | Φ15cm | 1 | 套 |  |
|  | 水环境监测与治理技术视频教学软件 | 视频以水环境监测与治理技术综合实训平台为依托，呈现形式以动画加语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容，使学生对实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助 | 1 | 套 | 投标现场提供演示 |

2.电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器控制柜 | 尺寸：70cm×60 cm×180cm;材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能 | 1 | 个 |  |
|  | PLC控制器 | CPU224 继电器主机（14I/10O） | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM222模块 | 8点继电器输出 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM231模块 | 8入模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM232模块 | 4出模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | 彩色触摸屏 | 10英寸 | 1 | 台 |  |
|  | 低压电气 | 小继电器 | 1 | 套 |  |
|  | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
|  | 保险丝 | 熔断器 | 1 | 个 |  |
|  | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |  |
|  | 操作开关 | 2位 | 2 | 个 |  |
|  | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
|  | 工作状态指示灯 |  | 32 | 只 |  |
|  | DO仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 4 | 只 |  |
|  | PH仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 1 | 只 |  |
|  | 欧式导线架 | 用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方 | 1 | 个 |  |

3.配件、管材

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 管材与 配件 | 包含短柄球阀、长柄球阀、黄铜闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动放气阀、电磁阀、宝塔接头、PU管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6分塑料堵头、4分塑料堵头、不锈钢复合管等。 | 1套 |

4．配套工具

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套 工具 | 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀等。 | 1套 |

六、实训项目

项目一、在线监测仪器仪表的正确使用

能够正确使用在线监测仪器仪表，完成指定的环保监测仪器（DO仪、pH仪等）标定工作，以及对相关单元进行监测并记录相应的数据，达到预定功能要求。

项目二、水样配制与测定

配置相关水质并进行水质测定，计算相关数据并完成药剂投加。

项目三、污水处理工艺的设计与计算

通过实训平台和相关技术要求，选用并设计合理的水处理系统（A/O、A2/O、SBR、MSBR等系统），连接相应工艺流程图以及高程图。根据数据和公式，计算出相应的数值。

项目四、污水处理工艺设备部件与管道连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

项目五、水处理平台动力系统线路设计与连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

项目六、污水处理设备自动控制系统设计与连接

对污水处理系统A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统进行编程或程序修订、调试、运行与检测，达到预定功能。

项目七、污水处理设备的调试运行工作

通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。