| 项 目 名 称 | 设施果菜高效生产技术体系集成与推广项目仪器采购 |
| --- | --- |
| 方案 设计单位 | 园艺与景观工程学院 | 采购 预算总额 | 3万 |
| 论证聘请 专家名单 | 孙正国 袁玉娟 佘德琴 | 建议 采购方式 | 公开招投标 |
| 项目是否 列入年度部门预算 | 否 | 项目是否 属调整或调增 | 否 |
| 项目是否 已履行报批手续 | 是 | 项目资金是否 己落实到位 | 是 |
| 是否需要召开 答疑会、现场考察 | 否 | 是否接受超过 采购预算的投标 | 否 |
| 经办人 | 佘德琴 | 联系 电话 | 81050561 | 手机 | 81050561 |
| E-Mail | 963267283@qq.com | 传真 |  |

项目具体需求说明如下：

一、背景概述、实现功能要求

1、地理位置：海安县华辉蔬菜专业合作社（安装地点）

2、项目规模：无

3、分期情况：无

4、项目现状：无

5、实现功能：《设施蔬菜水肥一体化栽培设施》一套，包括滴灌设备，泵房，配电箱，应用物资。主要用于设施蔬菜水肥一体化栽培技术推广。

二、投标供应商资格要求

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

三、付款时间和条件（请详细写明付款承诺）

付款方式：工程完工并经验收合格后付95%，余款5%为质量保证金，质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性支付(不计利息)。

四、项目需求（文字说明并附相关清单）

采购仪器见以下清单:

《设施蔬菜水肥一体化栽培设施》一套，包括滴灌设备，泵房，配电箱，应用物资。系统归南通科技职业学院所有，安装于海安县华辉蔬菜专业合作社。

深水井1口深25m、直径40cm。1台4kw的水泵及配套电机与底座，1个2*2*1.8m简易泵房，1个示范点及核心基地共铺设结水管510m（包括井下与水龙头部分），其中直径为63mmPVC管400m含与项目要求配套活节、阀等部件若干，直径为90mmPVC管110m含与项目要求相配套的活节、阀等部件若干。项目要求配套活节、阀等部件是根据示范点田间实际情况勘察安排（1亩地正常情况下安装4个出水，4组文丘里施肥器，特殊情况下再增加）。

（一）质量及售后服务要求：

符合国家产品质量强制标准及售后服务的有关要求，送货、安装至指定地点。

（二）交货时间：

合同签订后5日内组织至示范点施工。

（三）付款方式：

配件送至各示范点安装经验收合格后，以发票报账付款。

（四）其它要求：

1.报价人参加本次政府采购活动应当具备《政府采购法》第22条规定之条件。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

2.上述货物均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价格应包括运输、安装、验收、税费等所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。

3.所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

4.报价人必须在报价前到各示范基地实地勘察。

五、其他

1、签定合同日期：自资产管理与招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

2、交货期（服务时间）：合同签订后5日内组织至示范点施工。

3、交货（服务）地点：南通市海安县华辉蔬菜专业合作社

验收地点：南通市海安县华辉蔬菜专业合作社

4、质保期限（自交货并验收合格之日起计）、质保金要求：一年，总合同款的5%。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请资产管理与招投标办公室、纪检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）提供专业的技术人员到现场免费安装调试，并提供免费的系统技术培训和使用人员培训，培训1-2名技术人员（管理人员），使其能够熟练进行日常维护与一般故障的处理。

（2）供应商应具备完善的售后服务体系，售后服务及时到位。维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

（3）从设备验收之日起所有设备免费质保壹年。

（4）免费质保期满后，仍需提供维护服务，只能收取成本费。

（5）供应商须提供技术人员的不定期寻访，以进行技术支持。