南通科技职业学院电工电子实验与技能综合实训台

采购安装项目（二次）具体需求

为满足教学和管理的实际需要，采购人南通科技职业学院对南通科技职业学院电工电子实验与技能综合实训台采购安装项目（二次）进行询价采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

4.提供法人代表身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加询价的，另需提供法人授权委托书、被委托人身份证复印件加盖公章。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

7.本项目不接受联合体。

二、项目背景

目前现有电工与电子实训设备已到报废年限，不能满足教学需求，经我校相关部门论证，在校内实验、实训室建设上，继续加强实验室建设与管理，校内实验实训设施要基本保证与企业零距离对接。我们将进一步加强校内实验、实训设施建设，计划整合现有条件并加大投入建设实训室，该实训室建成后不仅保证我院正常实习实训教学的开展，还可为社会提供相关服务。

电工与电子实训室拟申购15套电工电子实验与技能综合实训台，该设备包括基础实训台、可服务于机电一体化、机械制造及自动化、电梯工程技术专业等专业，即能完成“电工学”“电工原理”“电子技术”“电力拖动”“工厂电气控制技术”等课程实验，又能完成“电工技能训练”“电工实训”“电力拖动控制线路与技能训练”“电子技能训练”等课目的实训，还可扩展PLC可编程控制、变频技术等课程实验实训。可开展交直流、振荡、磁路电路、运算放大器、整流电路、交直流放大电路、数字逻辑电路、电气控制等实验项目，能完成“工具及仪表的使用电工基本技能训练”，“电动机的安装维护与故障处理”，“工厂电气控制线路的调试与维修”，“常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理”等实训考核项目，可培养学生的综合技术能力，同时可以为相关企业进行员工培训。

1.地理位置：南通科技职业学院。

2.项目规模：

（1）15套电工电子实验与技能综合实训台。

3.项目现状：我院机电一体化技术、电梯工程等专业开设有《电工与电子技术》、《电气控制技术》、《电机与电力拖动》、等课程，但目前现有电工与电子实训设备已到报废年限，不能满足教学需求，故申请购买15套电工电子实验与技能综合实训台，该套设备要能够为相关课程提供实验与实训服务。

4.实现功能：要求可开展交直流、振荡、磁路电路、运算放大器、整流电路、交直流放大电路、数字逻辑电路、电气控制等实验项目，能完成“工具及仪表的使用电工基本技能训练”，“电动机的安装维护与故障处理”，“工厂电气控制线路的调试与维修”，“常用生产机械电气控制线路的故障分析与处理”等实训考核项目。

5.其他情况：无。

三、项目需求

（一）产品特点

1.既能完成电工、电子、电拖实验又能进行电工、电子、电拖实训考核。

2.实验部分元件盒体透明，直观性要好，盒盖与盒体采用较科学的压卡式结构，维修拆装方便。元件盒在九孔万能实验板上任意插接成实验电路，方法灵活，使学生所学知识灵活运用、快速掌握。

3.实训部分在网孔板上完成，操作方便、灵活，更换便捷，接近工业现场，易扩展实训功能或开展新实训项目。

4.实验实训项目丰富（一套装置能完成电工、电子、电拖的实验实训项目），综合性强，装置功能齐全。

5.设有电压型电流型漏电保护器，一旦发生过载或短路即可自动切断电源，故障排除后方可再次启动工作电源。能确保设备和操作者安全。

6.一室14套学生台，1套教师台，教师台即能演示又能分别控制学生台的工作电源。

7.强电、弱电分开控制，上电后仅弱电开启，强电锁定，需教师授权方可强电上电（如教师发放强电控制盒按钮才可上电），并具备急停功能。

8.配备绝缘橡胶地垫与绝缘橡胶桌垫。

（二）功能构成

1.电源及参数：

1.1输入电源：三相四线电源，输入时信号灯亮。

1.2电源输出：总电源开启后，按下启动按钮（需设置教师授权环节），三相四线交流电源输出，有450V交流电压表指示输出电压。有0/1开关单独控制三相电源的输出。

1.3可调交直流电源：0～240V连续可调交流电源输出，有表指示。输出电流2A，同时有0-250V直流电源输出。

1.4直流稳压电源：固定+5V，电流500mA。

1.5低压交流电源：输出2V、4V、6V、8V、10V、12V、14V、16V、18V、20V、24V电源，大电流1.5A。

2.安全保护：设有电压型和电流型漏电保护器，全程监控装置过载或短路，若装置过载或短路自动切断总电源，故障排除按下复位按钮后方可再次启动电源，确保操作者和设备安全。

3.函数信号发生器（正弦波、三角波、矩形波）

3.1频率范围：5Hz到550KHz分五个频段。

3.2 频率指示：由Hz表直接读出。

4.单次脉冲源：每拨一次钮子开关可输出一对正负脉冲。

5.计数脉冲：0.5Hz-300KHz，频率连续可调。

6.直流数显毫安表，具有自动与手动量程，测量范围：0-2000mA。手动量程为：20mA、200mA、2000mA，测量精度为0.5级，具有超量程报警、指示等功能。

7.数字式电压电流表：

交流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能。

交流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能。

直流数字电压表一只，测量范围0～500V，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能。

直流数字电流表一只，测量范围0～5A，具有手动量程切换和自动量程切换功能，4位数码显示，带有超量程报警功能。

8.智能型功率、功率因数表

功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3-1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储15组测量数据，供随时查阅。

（三）产品参数

1.工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%  50Hz

2.温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3.装置容量：＜1KVA

4.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能、绝缘地垫与桌垫，安全性符合相关的国家与国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

（四）智能控制实训台配置清单（1套教师机，14套学生机清单）

1.实验实训屏14个，每台学生台配备1台，材质为铁质双层亚光喷塑，左边为网孔板，右边为九孔万能实验板。下部为电源、信号及控制单元。

2.操作桌：铝木结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板。共14张，一桌三座，桌面配备一块胶皮板保护桌面，桌体下部为元件储存柜，放置元器件。

3.教师台1套：由实验实训演示屏、桌、学生电源集成控制器组成，即可作实验实训讲解演示又能分别控制学生台的工作电源以提高安全系数。

表1 电工电子实验与技能综合实训台配置清单（1套教师机，14套学生机）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体复苏模型 | 个 | 1 | 教师演示 |
| 2 | 灭火器 | 只 | 1 | 教师演示 |
| 3 | 高级维修电工操作平台 | 台 | 15 | 外形尺寸：约为1600mm×700mm×1740mm ； 材 料：钢木结构；符合国家相关环保要求； 输入电压：AC 380 V±10% 50 Hz 三相四线； 容 量：＜1.5 kVA； 实 验 屏：用于挂置网孔挂板，安装元件。 |
| 4 | 电气元件 | 套 | 30 | 详见电气元件清单 |
| 5 | PLC | 套 | 15 | FX3U-48MR |
| 6 | 电工电子元件 | 套 | 15 | 电工电子实验所需电阻、电位器、电感、电容、变压器、条形磁铁、二极管、三极管、场效应管、集成电路、集成座、可控硅、逻辑电平开关及逻辑电平指示传感器件等元件 |
| 7 | 变频器 | 台 | 15 | FR-D720-0.4K-CHT |
| 8 | 信号发生器 | 台 | 15 | 正弦波、三角波、矩形波 |
| 9 | 实训电机 | 台 | 1 | 100W直流电机，教师拆装演示 |
|  |  | 台 | 15 | 三相异步电动机 （380V，单速） PN(W):60、nN(r/min):1400、 UN(V)：三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y |
|  |  | 台 | 15 | 三相异步电动机（380V，单速带离心开关） PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别：△/Y |
|  |  | 台 | 15 | 三相双速异步电动机 PN(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.25/0.2、连接组别：△/2Y |
| 10 | 实训用线 | 套 | 15 | 带绝缘护套的高强度安全型实验导线 |
| 11 | 单相电度表 | 只 | 1 | 教师演示用 |
| 12 | 三相电度表 | 只 | 1 | 教师演示用 |
| 13 | 电力互感器 | 只 | 1 | 教师演示用 |
| 14 | 转速表 | 只 | 1 | 教师演示用 |
| 15 | 兆欧表 | 只 | 1 | 教师演示用 |
| 16 | 钳形电流表 | 只 | 15 |  |
| 17 | 常用工具 | 套 | 15 | 表笔、一字螺丝刀、十字螺丝刀、扳手、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、压线钳、数字万用表等1套 |
| 18 | 电力拖动仿真教学实训考核软件 | 套 | 15 | 内设电力拖动典型电路，具有接线仿真控制功能等，模拟生动形象，使学生更容易接受、掌握。 |
| 19 | 网孔板 | 块 | 30 | 用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级 |
| 20 | 绝缘地垫与桌垫 | 块 | 15 |  |
| 21 | 学生凳 | 张 | 42 | 一桌三凳 |
| 22 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 |

电气元件清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相漏电开关 | DZ47LE-32 | 只 | 2 |
| 2 | 三相熔断器 | RT18-32 | 只 | 4 |
| 3 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 只 | 8 |
| 4 | 中间继电器 | JZ7-44 AC220V | 只 | 4 |
| 5 | 时间继电器 | AC220V 通电型 | 只 | 2 |
| 6 | 时间继电器 | AC220V 断电型 | 只 | 2 |
| 7 | 热继电器 | NR2系列 | 只 | 2 |
| 8 | 单向电能表 | DD282 0.5（2）A | 只 | 2 |
| 9 | 变压器BK-50 | 入：0-220-380/出0-6-24-36-110 | 只 | 2 |
| 10 | 大功率电阻 | 50W/300欧 | 套 | 2 |
| 11 | 按钮开关盒 | 3位按钮 | 只 | 2 |
| 12 | 行程开关 | LX19-001 | 只 | 8 |
| 13 | 组合开关 |  | 只 |  |
| 14 | 线槽 | 3030 | 米 | 4 |
| 15 | 接线端子 | TB1512 | 只 | 6 |
| 16 | 硬线 | 1平方 | 米 | 50 |
| 17 | 软线 | 0.75平方 | 米 | 5 |
| 18 | 导轨 | 200mm | 条 | 10 |
| 19 | 灯开关 | 飞雕 86型 4开 | 只 | 2 |
| 20 | 灯头 |  | 只 | 4 |
| 21 | 灯泡 | AC220V/40W | 只 | 4 |
| 22 | 明盒 | 86型 | 个 | 2 |

（五）可开设的实训项目

1.本设备可完成的典型实训项目举例

实验部分：
A：电工实验

| 1．电工测量仪表的使用 2．常用元件的识别与检测 3．线性元件与非线性元件的伏安特性 4．电源的外特性 5．电位值、电压值的测定 6．电流表和电压表的扩程 7．基尔霍夫定律的验证 8．验征楞次定律 9．迭加原理与互易定理的验证 10．戴维南定理与诺顿定理的验征 11．电压源与电流源的等效变换 12．受控源特性的研究 13．一阶电路实验 14．二阶电路的过渡过程 15．研究LC元件在直流和交流电路中的特性 16．负载获得功率的条件 17．交流电路参数的测量 18．正弦交流电路中RLC元件的特性 19．RL及RC串联电路实验 20．RLC串联谐振电路 21．日光灯电路的连接及功率因数改善 22．三相负载的星、三角接法 23．三相电路及功率的测量 24．R-C选频网络的研究 25．二端口网络研究 26．单相变压器实验 27．互感电路实验 28．三相异步电动机的使用与起动 29．三相电动机继电接触控制的基本电路 30．三相电动机Y-△起动控制实验 31．三相电动机的顺序控制实验 32．三相电动机能耗制动控制实验 33．简单的电路 34．电路中各点电位与参考点的选择 35．电阻的串联 36．电阻的并联 37．电阻的混联 38．电阻分压器电路 39．全电路欧姆定律 | 40．电桥的应用与平衡条件 41．节点电压法 42．回路电压法 43．支路电流法 44．RCL并联电路 45．串联电路 46．变压器结构及工作原理 47．基尔霍夫第一定律 48．基尔霍夫第二定律 49．日光灯电路原理 50．扩大电压表量程 51．扩大电流表量程 52．RC电路的过度过程 53．RL过渡过程 54．电容的串联电 55．电容的并联电路 56．电容器的充放电 57．电容器在交直流中的作用 58．条形磁铁在线圈中的运动 59．电容的混联 60．纯电阻、电感、电容电路 61．磁耦合线圈的顺串 62．磁耦合线圈的反串 63．欧姆表的工作原理 64．双联开关二地控制 65．用示波器观察磁滞回线 66．磁路欧姆定律 67．两线圈的互感及同名端 68．互感耦合 69．提高功率因数的方法 70．单相电路功率的测量 71．收录机电源电路 72．滤波电路 73．电阻与温度的关系:用伏安法测出灯丝在不同电压下的阻值。 74．三相异步电机闸刀控制正转实验 75．具有过载保护的控制线路 76．按钮控制的正反转控制线路 77．接触器控制星一三角降压起动控制线路 |
| --- | --- |

B：电子实验

| 1．晶体二极管的特性及检测 2．晶体三极管输入输出特性 3．低频小信号电压放大器 4．直接耦合两级放大器 5．RC耦合两级放大器 6．负反馈对放大器性能的影响 7．变压器耦合推挽功率放大器 8．互补对称推挽功率放大器(OTL) 9．单相半波整流 10．单相全波整流 11．单相桥式整流 12．单相桥式整流滤波 13．单结晶体管特性 14．单结晶体管触发电路 15．晶闸管简单测试及可控整流电路 16．场效应管测试 17．串联型稳压电压 18．差动放大电路的研究 19．集成运放参数的测试 20．集成运放减法电路 21．集成运放加法电路 22．集成运放积分电路 | 23．集成运放微分电路 24．集成运放文氏正弦波振荡器 25．电容三点式振荡器 26．电感三点式振荡器 27．集成稳压电路 28．无稳态电路（多谐振荡器） 29．施密特触发器 30．集成与门逻辑功能测试 31．集成非门电路逻辑功能测试 32．集成或门电路逻辑功能测试 33．集成与非门逻揖功能测试 34．CMOS门电路的测试 35．基本RS触发器 36．JK触发器 37．D触发器 38．555时基电路的应用（方波发生器) 39．二一十进制计数器 40．二一十进制8421译码器 41．加法器 42．减法器 43．用集成与非门构成单稳态触发器 44．组合逻辑电路 |
| --- | --- |

C：电力拖动实验

| 1、闸刀开关正转控制线路 2、接触器点动正转控制线路 3、具有自锁的正转控制线路 4、具有过找保护的正转控制线路 5、倒顺开关控制正反转控制线路 6、接触器联锁的正反转控制线路 7、按钮联锁的正反转控制线路 8、按钮接触器复合联锁控制线路 9、自动往返行程控制线路 10、接触器控制串联电阻降压起动线路 11、时间继电器控制串联电阻降压控制线路 12、手动Y/△降压起动 13、接触器控制Y/△降压起动 14、时间继电器控制Y/△降压起动 | 15、QX3-13型Y/△自动起动控制线路 16、半波整流能耗制动控制线路 17、全波整流能耗制动控制线路 18、C620车床电气控制线路 19、手动降压起动 20、单相运行反接制动控制线路 21、电动葫芦电气控制线路 22、C6163车床电气控制线路 23、控制电路联锁控制线路 24、主电路联锁控制线路 25、直流电机启动实验 26、直流电机的调速实验 27、直流电机正反转实验 28、直流电机制动实验 |
| --- | --- |

2.报价方式：固定总价;有效报价不能超过本项目的最高限价。本次报价包括完成本项目工作所需的一切设备、安装、维修、维护、保养材料、售后、培训、设备工具、交通、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.签定合同日期：自资产管理与招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

4.交货期（服务时间）：自合同签定之日起30天内。

5.交货（服务）地点：南通科技职业学院。

6.质保期限（自交货并验收合格之日起计）、质保金要求：自安装调试并验收合格之日起质保期1年，质保金为总合同款的5%。

7.验收的具体方案：符合配置要求，设备正常可用。

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

8.售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

（1）供方提供专业的技术人员到现场免费安装调试，并提供免费的系统技术培训和使用人员培训，培训6名及以上教师，使其能够熟练进行日常维护与一般故障的处理。

（2）对提供的设备进行现场维修、非人为损坏件更换，质保期内不收取额外费用。质保期后优惠提供易损件，优惠提供产品更新和零部件修理服务。

（3）配置专业的售后工程师，客户服务代表。在对实验实训设备提供维修保养的同时，全程为需方提供设备方面的专业咨询服务。并确保供需双方之间有多层次的良好、畅通的沟通渠道。

（4）在接到需方维修要求电话后，24小时内服务响应并派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料应及时提供，最长不超过48小时必须送达需方。若短期无法修复的，及时提供相应备用设备并负责安装调试以不影响需方正常使用。

9.付款条件

（1）供应商根据需求中列出的设备清单开具增值税专用发票；

（2）验收合格之日起30个工作日内，供应商先支付合同款的5％作为质保金后，学校付清全部货款，质保期满后（以验收合格之日起计算）视产品质量及售后服务情况一次性无息支付质保金。

三、合同其他条款：无

四、投标保证金：本项目不涉及。

五、开标、评标

1.时间：2022年06月24日15点00分（北京时间）

2.地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合项目需求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.评标价折扣

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.评标委员会负责具体评标事务。

六、投标费用

1、本项目招标代理费按照发改价格[2011]534号文标准计收，由成交供应商付给代理机构，评委费按实支付，由成交供应商在开标现场付给代理机构。投标人须综合考虑在投标响应报价内，不单列。

2、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

七、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括全部下列内容（以下内容不得缺项，如有缺项视为无效响应）：

A、资格审查文件：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）符合政府采购法22条规定的声明；

（3）提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，另需提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

（4）提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

B、商务报价响应文件

商务报价应包括本项目所有涉及的全部费用，包含但不限于一切设备、安装、维修、维护、保养材料、售后、培训、设备工具、交通、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目实施过程中不另结其它任何费用。投标人必须综合考虑物价上涨等各种风险后确定最终报价，中标价确定后不作任何调整。

1.开标一览表

2.报价明细表

3.技术条款响应一览表

4.中小企业声明函（货物）

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

8.未能按询价文件要求提供全部相关证书等证明材料的。

九、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4.本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十三、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

南通科技职业学院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供委托代理人的身份证复印件并加盖公章

3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通科技职业学院：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

##### 4、无重大违法记录声明

南通科技职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

#### （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通科技职业学院电工电子实验与技能综合实训台采购安装项目（二次）

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通科技职业学院电工电子实验与技能综合实训台采购安装项目（二次） | 大写： 小写： （人民币） |
| 服务期 | 自中标之日起 天内完成。 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、响应报价应包括本项目所有涉及的全部费用，本次报价包括完成本项目工作所需的一切设备、安装、维修、维护、保养材料、售后、培训、设备工具、交通、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标总价超过采购预算的为无效报价。

2、报价明细表

（按照采购清单报价，需明确产品名称、响应品牌、参数、数量、单价、金额等，格式自拟）

##### 3、技术条款响应一览表

投标供应商必须响应招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 招标文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标供应商应对照采购文件采购清单内的要求，逐一填写。

2、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

4、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收 入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。