南通科技职业学院城轨实训室ATS模拟及教员系统

采购项目具体需求

为满足教学和管理的实际需要，采购人南通科技职业学院对南通科技职业学院城轨实训室ATS模拟及教员系统采购项目进行询价采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.提供有效的营业执照复印件加盖公章；

4.提供法人代表身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加询价的，另需提供法人授权委托书、被委托人身份证复印件加盖公章及企业所在地社保机构出具的供应商为其缴纳的2021年6月至2022年5月连续12个月的社保证明材料。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

6.投标人（包括关联公司）自2019年1月1日后在我校未有弃标记录。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

8.本项目不接受联合体。

二、背景概述、实现功能要求

1、地理位置：南通科技职业学院

2、实现功能：城轨实训室ATS仿真模拟与教员系统管理

三、项目采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 配置或 技术参数 | 其他配件或备件 | 用途说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心HMI系统（行调实训终端） | 1 | 具有如下基本功能：系统用户登陆/管理、系统背投功能、轨道TRO图查看、系统设备监视、列车信息查看、列车移动监控功能、运行图功能、时刻表管理功能、HMI职权管理功能、HMI联锁功能、模拟LCP盘控制器、模拟故障设置、模拟行车控制器； 详细功能描述： 1.需要输入正确的用户名和密码进行系统登陆； 2.设置查看背投功能，可以将整条线路的信号设备以及列车运行情况通过投影显示到大屏幕上； 3.查看轨道TRO图，轨道概观以高度图式化形式显示整个设备，可选择转换到更加详细的设备概观查看车站联锁操作界面； 4.系统监视，显示最新计算机状态和计算机配置； 5.列车信息查看，以高度图示化的方式显示线路上所有列车状态，并可以单独查看某列车的详细信息； 6.列车移动监督功能，具有列车识别号输入、列车识别号删除、列车识别号查找、ARS开启/关闭、列车识别号变更、列车识别号人工步进的行调操作功能； 7.时刻表装载管理功能，能够从服务器时刻表库中转载一个新的时刻表，可以将装载的时刻表传输到ATR（自动列车调度）进程和ARS（进路自动排列）进程； 8.列车运行图监视功能，需要实现列车计划线与列车实际运行线的动态实时绘制和监视，线条颜色可以手动配置调整； 9.HMI职权和职责管理功能，可以分别对系统的每一个终端或终端区段权限进行设置； 10.故障报警，对系统设置的模拟故障信息具有提示、记录、查看功能，所有干扰和消息均会分类（从A类到C类）。A类消息和警报具有最高优先级，B类具有次优先级，C类具有最低优先级； 11.HMI联锁功能，通过联锁操作来将用户和联锁系统连接起来，这些操作根据从详细轨道概观上选定的元件而定，轨道概观上元件类型包括：轨道、道岔、岔心、信号机、近路、车站、站台，对元件的操作命令有但不限于：关站信号、自排全开、自排全关、追踪全开、追踪全关、关区信号、交出控制、接收控制、封锁区段、单独锁定、转换道岔、封锁道岔、关闭信号、封锁信号、开放信号、自排单开、自排单关、追踪单开、追踪单关、设置保护、排列进路、取消进路、上行驾驶室、下行驾驶室、上行无人驾驶、下行无人驾驶、上行无往返、下行无往返、上行往返、下行往返、上行湿度、下行湿度、上行干度、下行干度、车站出发； 12.集成后备盘操作功能，包括扣车、连续扣车、扣车收回、跳停； ★本项目所模拟的场景均需来源于地铁实际现场，要求投标人或制造商能提供国内地铁实际运营单位盖章的证明文件复印件加盖公章，原件备查。 | 无 | 教学软件 |  |
| 2 | 中央本地操作工作站CLOW（值班主任实训终端） | 1 | 能够在调度中心通过CLOW远程遥控车站设备和设备状态监控，列车运行监视、人工进路控制、信号设备操作、道岔设备操作、轨道操作、与本地操作台进行控制权限转换等功能。 主要功能概述如下： （1）信息显示： 线路布局，列车门、站台屏蔽门的状态，信号机状态，列车运行状态，列车识别号，列车进路状态，列车位置，提前发车、紧急停车、跳停、扣车表示，转换轨，车站、车辆段/停车场发车晚点情况、运行早晚点，集中站控制范围及站控/遥控状态，自动通过进路状态和自动进路状态，区段状态，折返模式的设置状态，计轴状态，道岔状态，报警信息，安全相关控制命令显示，站台发车倒计时显示，站场图静态数据显示，站场图快速定位。 （2）信号控制： 道岔定操，道岔反操，道岔单锁，道岔单解，道岔封锁，道岔解封，设置信号机终端封锁，取消信号机终端封锁，人工办理进路，取消进路，开放引导进路，设置自动进路，取消自动进路，开放自动通过进路，取消自动通过进路，车站控制模式切换中心控制模式，中心控制模式切换车站控制模式，自动进路模式切换为人工进路模式，人工进路模式切换为自动进路模式，轨道封锁，轨道解封。 （3）列车跟踪控制： 列车描述与跟踪：列车识别号人工标识、CBTC列车跟踪、列车投入运营、列车退出运营、跟踪处理反向运行的列车、故障恢复等； 列车调整：按照时刻表调整、等间隔调整、列车自动进路、列车冲突调整 列车控制：停车、扣车、跳停、控制站停时间、控制站间运行时间、控制发车指示器、临时停车、发车。 （4）人工申请/放弃控制区域 用户可以申请或放弃某些控制区域，使得控制区域可以在各调度员之间转移 其他：报警管理（报警信息：在系统故障、异常维护以及特定情况下时，能显示相应情况的报警信息）、登录、登陆转移、管理用户信息。 ★联动要求：本软件要求与学校现有的城市轨道交通综合后备盘IBP盘实现联动，本项目中所提供的ATS软件连接学校现有IBP盘中的ATS系统，能够实现对ATS的其中一个车站进行联动控制，投标人投标时须提供联动方案、联动接口协议及联动承诺函。 ▲投标人需在投标文件中提供城轨客运中车站火灾现场处置、城轨客运中乘客滞留现场处置、城轨客运中乘客意外伤害事件现场处置、城轨客运中电客车火灾现场处置、城轨客运中心公交接驳现场处置、调度中心接触网大面积停电现场处置、调度中心车辆故障救援现场处置七个故障的处置流程方案（WORD流程） 现场演示项一：CBTC仿真软件须提供 能够展示DCS内部数据流及控制逻辑的可视化界面便于教学，数据通信系统的性能测试演示软件，至少提供以下功能： 1）能根据目前典型的CBTC系统的业务特点，灵活加载CBTC业务，如VOBC-ZC,ATS-ATO。 2）测试软件能够实时显示在CBTC业务下，DCS系统的传输延迟，丢包率性能，实时显示周期能够自由调整。 3）测试结束后，用户点击离线分析，软件能给出测试期间的DSC系统性能总结。 （未演示或未按要求演示都按废标处理） | 无 | 教学软件 |  |
| 3 | 运行计划编制仿真系统 | 1 | 根据客流统计，人工或自动编制不同时间段、节假日的运行计划； 学生或老师可以自定义编制若干个运行计划保存在服务器的数据库表中，随时可以调阅、编辑、管理； 图形化操作界面，可以使用鼠标绘制根据线路运行时间、区间里程拖拽线条进行绘制； 图形操作界面需要具有时间标尺和线路标尺； 绘制的运行线要求能够使用鼠标拖拽修改； 需要具备打印输出功能 ★投标人须提供与学校现有的IBP盘系统兼容的ATS信号图纸，并实现同步控制，投标人须在投标文件中出具承诺函。 | 无 | 教学软件 |  |
| 4 | 本地操作工作站LOW（车站值班员实现终端） | 6 | 能够在与调度中心失去通信联络以及授权的情况下对本管辖范围内的信号、区段、道岔等设备进行人工操作以及进路的手动办理等功能。 采用与西门子ATS（软件型号为：ATS_VICOS_OC101）控制系统一致的LOW操作界面，软件元素、操作按钮、显示和响应方式与现场实际操作一致；在中央故障或授权操作时，可以切换到LOW本地操作模式，进行控制； 系统完全按照地铁实际使用的系统进行仿真制作，学生通过它可掌握车站行车值班员的基本操作技能（包含联锁命令操作、报警信息查看），也可培养行车值班员配合行车调度员的正常行车组织能力以及应急故障处理能力。主要功能概述如下： （1）本地列车控制 停车、扣车、跳停、控制站停时间； （2）信息显示 区域线路布局，列车门、站台屏蔽门的状态，区域信号机状态，区域列车运行状态，列车识别号，列车进路状态，列车位置，紧急停车、跳停和扣车表示，集中站控制范围及站控/遥控状态，自动通过进路状态和自动进路状态，区段状态，折返模式的设置状态，道岔状态，站台发车倒计时显示，集中站控制范围站场图静态数据显示； （3）信号控制 道岔定操，道岔反操，道岔单锁，道岔单解，道岔封锁，道岔解封，设置信号机终端封锁，取消信号机终端封锁，人工办理进路，取消进路，开放引导进路，设置自动进路，取消自动进路，开放自动通过进路，取消自动通过进路，折返模式设置，轨道封锁，轨道解封。 （4）人工申请/放弃控制区域： 用户可以申请或放弃某些控制区域，使得控制区域可以在各调度员之间转移。 （5）其他功能 故障操作命令（区段红光带，信号机断丝，道岔无表示） 车次号操作命令（定义列车识别号、修改列车识别号、移动列车识别号、删除列车识别号、交换列车识别号、确认PTI识别号、列车内容显示、绑定车组号）不受控制区域设置的限制。 ★投标单位需承诺提供以下故障处置流程的设备实际操作录制视频，演示应符合地铁现场针对该故障的标准故障处置程序要求。1）运营前准备工作 2）按计划组织列车出段接入正线 3）站台紧急停车按钮点亮处置 4）计轴受扰下的应急处置操作（计轴预复位、引导、确认记轴有效） 5）扣车及放行 6）单个站台门不能关闭故障处置 7）电扶梯夹物故障处置 8）消防器材使用 9）道岔无表示故障处置 10）下现场人工准备进路（手摇道岔） | 无 | 教学软件 |  |
| 5 | 联锁软件模块 | 1 | 联锁逻辑软件，联锁机软件运行在联锁机上，以LOW为人机操作界面。完成系统的周期任务管理、输入输出管理、联锁逻辑运算。 程序模块将从输入子系统、控显机取得输入信息以约定的数据格式放入联锁输入数据区。 联锁应用从该区取得输入数据进行联锁运算。联锁程序将运算结果生成的输出命令，控制台显示信息和监测信息以约定的数据格式放入联锁的输出数据区。 ★投标人需在投标文件中提供单个道岔无表示故障处置、屏蔽门不能关闭故障、车站电扶梯夹物故障、列车进出站紧急停车按钮点亮的四个故障的处置流程，处置程序必须严格按照地铁现场针对该故障的处置程序（word形式）。若未提供按废标处理 | 无 | 教学软件 |  |
| 6 | 综合后备盘（IBP）信号控制模块 | 6 | 模拟列车IBP盘控制器是为了模拟当车站发生有人掉轨或轨道上有危及行车安全的异物或者其他紧急情况时，在列车进站以前或进站中，进行双向扣车以及紧急停车，双向放行操作。 | 无 | 教学软件 |  |
| 7 | 微机联锁仿真系统（车辆段调度员实训终端） | 1 | 车辆段计算机联锁仿真系统的功能与实际联锁仿真系统功能一致，能够实现调车、出入段等作业。进出段设置列车信号，站内设置调车信号，可以通过微机联锁计算机终端操作调车和列车进路排列进路实现调车作业和出入段作业，学生可在微机联锁界面上对信号、道岔、区段进行操作，便于掌握微机联锁的相关功能。 微机联锁系统功能： （1）进路操作：列车进路排列、列车进路取消、调车进路排列、调车进路取消、引导进路解锁，操作过程中站场图上相应设备状态会有相应的变化。 （2）信号操作：开放信号、关闭信号、封锁信号、解封信号，操作过程中相应信号机状态会有相应变化。 （3）道岔操作：道岔的定操、反操、总定、总反、单锁、单解、封闭、解封，操作过程中相应道岔状态会有相应变化。 （4）试车线操作：通过在微机联锁系统上进行非进路操作，实现列车在线路上进行试车作业。 ★现场演示项二：为证明供应商本系统的供货和开发能力，供应商现场演示TCC与CBI联动功能或提前拍摄录制视频，演示TCC与CBI联动实现以下功能： 1）列控中心码序需根据进路建立发生变化；同时演示在司控器控制下的ATP超速防护功能，ATP必须在列控的控制下生成控车信息。 2）同时演示RBC与CBI联动功能，无线闭塞处理器的移动授权需根据进路建立发生变化。具有TSRS命令拟定、验证、执行步骤，TSRM界面显示与操作符合C3技术规范，且能有TCC联动功能。 （未演示或未按要求演示都将按废标处理） | 无 | 教学软件 |  |
| 8 | 教师机模块 | 1 | 教师机可实时监视各学员机上的微机联锁综仿真系统的站场显示和操作，并可对指定的站场进行交互操作，实现在特殊条件下学员办理接发车作业及调车作业。 教师机可用来对各个站场设置模拟故障，以便学员在微机联锁仿真系统上办理非正常情况下接发车作业及调车作业。 教师机对学员机的各种设置及控制为后台操作，可完全模拟现场各种作业条件的环境。 设备故障：道岔挤岔故障、道岔无表示故障、道岔逻辑故障、信号灯断丝故障及区段故障； | 无 | 教学软件 |  |
| 9 | 学员终端 | 6 | I5 3.0GHz，8GB DDR4 RAM，500GB 固态硬盘；GTX1050 2GB； 500W电源；24单显示器，鼠标键盘6套 | 无 |  |  |
| 10 | 教员机 | 1 | I5 3.0GHz，8GB DDR4 RAM，500GB 固态硬盘；GTX1050 2GB； 500W电源；24单显示器，鼠标键盘1套 | 无 |  |  |
| 11 | 车站操作台 | 3 | 1.配备两人位电脑操作台1张，长1250MM×90MM×90MM 2.材质：桌面采用防火板，侧板采用环保颗粒板，柜体采用冷轧钢板 3.配备操作台配套椅子2把，五脚滚轮带靠背，坐垫和靠背黑色，填充物采用阻燃优质海绵。 | 无 | 电脑操作台 |  |

中标单位在中标后签订合同前应在5日内提供满足要求的设备给用户演示，如发现虚假应标，则取消中标资格，由第二中标候选人中标，以此类推。

1、签定合同日期：自资产管理与招投标办公室中标（成交）通知书发出之日起7个工作日内按时签约。

2、交货期（服务时间）：自合同签定之日起10天内。

3、交货（服务）地点：南通科技职业学院。供应商负责将货物运到采购人指定地点。由供应商负责办理运输、装卸和安装调试等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

4、质保期限：自交货并验收合格之日起计叁年。质保金要求：经采购单位验收合格后，供应商需将合同总额的5%作为质保金汇至采购单位账户。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请资产管理与招投标办公室、纪检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

（1）供货厂商应免费提供安装、调试及师资培训任务，24小时内服务响应，负责在质保期内因供应商原因的故障修复和损失赔偿。

（2）在投标时须提供如下有关系统对接服务承诺

开放相应程序接口并负责与学校现有的城市轨道交通综合后备盘IBP盘实现联动，本项目中所提供的ATS软件连接学校现有IBP盘中的ATS系统，能够实现对ATS的其中一个车站进行联动控制，投标人须提供联动方案、联动接口协议及联动承诺函，直至顺利上线运行。

（3）免费为学校将来可能更新升级的相关应用系统以及可能接入的第三方软件提供标准接口：如城轨虚拟沙盘视景系统、OCC控制中心、车站作业仿真系统等等，投标时必须提供相应承诺书。

7.付款条件

付款方式：项目验收合格后，乙方将合同金额5%作为质保金汇至甲方账户，乙方须开具增值税专用发票，甲方在收到发票后7个工作日内支付合同总额100%。质保期满即合同约定货物完成交付、安装、调试并验收合格之日起满叁年后的5个工作日内，无质量及服务等其他遗留问题的，甲方应将上述质保金无息返还乙方。

三、合同其他条款：无

四、投标保证金：本项目不涉及。

五、开标、评标

1.时间：2022年06月23日14点30分（北京时间）

2.地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合项目需求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.评标价折扣

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.评标委员会负责具体评标事务。

六、投标费用

1、本项目招标代理费按照发改价格[2011]534号文标准的计收，由成交供应商付给代理机构，评委费按实支付，由成交供应商在开标现场付给代理机构。投标人须综合考虑在投标响应报价内，不单列。

2、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

七、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括全部下列内容（以下内容不得缺项，如有缺项视为无效响应）：

A、资格审查文件：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）符合政府采购法22条规定的声明；

（3）提供法人代表身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加询价的，另需提供法人授权委托书、被委托人身份证复印件加盖公章及企业所在地社保机构出具的供应商为其缴纳的2021年6月至2022年5月连续12个月的社保证明材料。；

（4）技术条款响应一览表以及采购清单中要求提供的承诺书等佐证材料。

（5）提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）现场演示（符合性评审）,请投标人按项目需求自带设备现场演示，2/3评委认为演示不符合要求的，视为无效响应。

B、商务报价响应文件

1.开标一览表

2.报价明细表

3.中小企业声明函（货物）

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

8.未能按询价文件要求提供全部相关证书等证明材料的。

九、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4.本项目如实质性响应供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为竞争性谈判。

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十三、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

南通科技职业学院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

询价供应商（盖章）

年    月    日

注：提供委托代理人的身份证复印件并加盖公章

3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通科技职业学院：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

##### 4、无重大违法记录声明

南通科技职业学院：

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

##### 5、技术条款响应一览表

投标供应商必须响应招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求。

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌型号 | 招标文件 技术要求 | 所投产品 技术响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标供应商应对照采购文件采购清单内的要求，逐一填写。

2、该表不作为投标供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

3、投标供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、投标供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

#### （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通科技职业学院城轨实训室ATS模拟及教员系统采购项目

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通科技职业学院城轨实训室ATS模拟及教员系统采购项目 | 大写： 小写： （人民币） |
| 服务期 | 自合同签定之日起 天内。 |

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、投标总价超过采购预算的为无效报价。

2、报价明细表

（按照采购清单报价，需明确产品名称、响应品牌、参数、数量、单价、金额等，格式自拟）

3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收 入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。