项目具体需求说明如下：

一、背景概述、实现功能要求

1、地理位置：南通科技职业学院

2、项目规模：2022年技能大赛国赛集训耗材采购项目

3、实现功能：技能大赛培训用

二、投标供应商资格要求

1.按照政府采购法第二十二条第一款规定，需提供下列材料：
    （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
    （2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
   （3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    2.投标人（包括关联公司）自2019年1月1日后在我校未有弃标记录。
    3.参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式员工。须提供法人授权委托书、用工合同、政府相关部门出具的被授权委托人在投标单位至少一年的社保记录（至开标日止连续十二个月及以上）。

三、付款时间和条件（请详细写明付款承诺）

付款方式：供货后十个工作日内，支付合同总金额的100％。

- 项目需求

1、采购耗材清单

耗材清单明细 见附件1。

2、耗材要求

所采购的耗材服务于2022年国家级职业院校技能大赛（高职）环境监测与治理技术赛项的集训，符合该赛项指定设备对配件耗材的使用要求，即能直接应用于THEMJZ-1型水环境监测与治理技术综合实训平台、THEMDQ-1型大气环境监测与治理技术综合实训平台和THEMBF-2型泵系统综合实训平台。平台的具体参数见附件2。

- 其他

1、交货期（服务时间）： 自合同签定之日起7天内。

2、交货（服务）地点：南通科技职业学院

附件1 耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 12WA-8 | 台 | 4 |
| 2 | 采样枪 | 加工件 | 套 | 2 |
| 3 | pH传感器 | pH8012 | 个 | 3 |
| 4 | 气动弯头 | PL6-04 | 个 | 23 |
| 5 | 气动弯头 | PL16-G04 | 个 | 21 |
| 6 | 气动三通 | PE16 | 个 | 10 |
| 7 | 四通接头 | φ6 | 个 | 2 |
| 8 | 阀门 | φ6 | 个 | 4 |
| 9 | 堵塞 | φ6 | 个 | 20 |
| 10 | 单向阀 | φ10 | 个 | 3 |

附件2 平台具体参数

设备一 THEMJZ-1型水环境监测与治理技术综合实训平台

实训平台采用模块化组合设计，可以形成A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺和MSBR工艺4个模块，每个模块可独立训练，也可组合成多种污水处理工艺进行综合训练。平台采用多种控制方式，既可以进行手动操作，也可进行自动控制。通过实训平台操作，可以考核学生相关污水处理系统方案选择、工艺设计、设备及部件安装、管路连接、动力及控制线路设计与连接、水处理工艺系统整机调试、运行能力。

一、设备特点要求

1.材料好：对象框架采用50mm×50mm不锈钢方管材料制作，坚固耐用，有机玻璃器件采用浅蓝色有机玻璃制作，厚度10mm，主体管道采用不锈钢复合管，硬度强。

2.移动方便：装置底部装有带刹车万向轮，方便设备的移动和固定。

3.整体性强：装置所有器件合理的分布固定在不锈钢钢架上，对象和控制系统一体化设计，操作方便，美观大方。

4.安全性强：配有单独的电源控制柜，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性

5.功能性强：本系统将有机玻璃反应器进行模块化设计，实训时可根据有机玻璃反应器相应的功能进行相关器件的选择性安装，系统可通过PU管连接成不同的水处理工艺，方便学生设计工艺的管道连接，控制方便，有自动控制和手动控制两种方式。电控柜接线采用导线插拔连接，连接方便及安全。

5.配套教材齐全：为了增强教学效果及保障实训项目顺利开展，提供配套本设备使用的正规出版社出版《水处理工程技术》等教材。

6.可靠性高: 为了保证本产品实训教学效果及确保产品与质量稳定可靠，要求投标时可提供省级以上部门出具的产品检测报告，带原件备查。

7.规范性高：为了防止出现“三无产品”，交货时提供设备制造厂商名称、商标及出厂合格证等齐全的相关信息。

二、系统结构与组成

水环境监测与治理技术综合实训平台主要由控制系统、供水系统、污水处理系统和在线监测系统四部分组成。

1.控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成。

2.供水系统：主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位管和球阀等组成。

3.污水处理系统：装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。

3.1动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。

3.2有机玻璃反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃沉砂池、有机玻璃A2/O生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃二沉池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药池等组成。

3.3曝气系统主要由风机、曝气头、搅拌机、流量计和管道等组成。

4.在线监测系统主要由DO在线仪表及传感器、pH在线仪表及传感器等组成。

三、技术性能要求

1.输入电压：单相交流220V±10%  50Hz

2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃）

3.系统容量：＜2.0kVA

4.外形尺寸：700mm ×600mm×1800mm（控制柜）

3010mm×800mm×1700mm（对象）

5.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

四、设备技术平台配置表

# 1.实训对象

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 尺寸：221cm×80cm×170 cm材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放 | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢原水箱 | 尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源 | 1 | 个 |  |
|  | A2/O系统部件 | 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作； 功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计 | 1 | 台 |  |
|  | SBR1系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | SBR2系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
|  | 格栅调节池 | 尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 | 1 | 台 |  |
|  | 沉砂池 | 尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 砂滤柱 | 尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体 | 1 | 台 |  |
|  | 二沉池 | 尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
|  | 加药池 | 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中 | 1 | 台 |  |
|  | 磁力驱动泵 | 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流 | 4 | 个 |  |
|  | 电磁隔膜计量泵 | 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 | 1 | 个 |  |
|  | 搅拌系统 | 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：使污水和药剂搅拌均匀，搅拌曝气 | 6 | 套 |  |
|  | 曝气头 | 微孔曝气头: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中 | 10 | 只 |  |
|  | 风机 | AC220V；功率：185W | 3 | 台 |  |
|  | 滗水器 | 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能:作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 | 2 | 只 |  |
|  | DO传感器 | 0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1、SBR2池等中溶解氧的含量实时监测 | 4 | 个 |  |
|  | PH传感器 | 0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测 | 1 | 个 |  |
|  | 气体流量计 | 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量 | 3 | 只 |  |
|  | 液体流量计 | 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。 | 3 | 只 |  |
|  | 浮球液位开关 | 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出 | 6 | 套 |  |
|  | 组合填料 | Φ15cm | 1 | 套 |  |
|  | 水环境监测与治理技术视频教学软件 | 视频以水环境监测与治理技术综合实训平台为依托，呈现形式以动画加语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容，使学生对实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助 | 1 | 套 |  |

# 2.电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器控制柜 | 尺寸：70cm×60 cm×180cm;材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能 | 1 | 个 |  |
|  | PLC控制器 | CPU224 继电器主机（14I/10O） | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM222模块 | 8点继电器输出 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM231模块 | 8入模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | EM232模块 | 4出模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | 彩色触摸屏 | 10英寸 | 1 | 台 |  |
|  | 低压电气 | 小继电器 | 1 | 套 |  |
|  | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
|  | 保险丝 | 熔断器 | 1 | 个 |  |
|  | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |  |
|  | 操作开关 | 2位 | 2 | 个 |  |
|  | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
|  | 工作状态指示灯 |  | 32 | 只 |  |
|  | DO仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 4 | 只 |  |
|  | PH仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 1 | 只 |  |
|  | 欧式导线架 | 用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方 | 1 | 个 |  |

# 3.配件、管材

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 管材与 配件 | 包含短柄球阀、长柄球阀、黄铜闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动放气阀、电磁阀、宝塔接头、PU管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6分塑料堵头、4分塑料堵头、不锈钢复合管等。 | 1套 |

# 4．配套工具

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套 工具 | 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀等。 | 1套 |

五、能承担的实训项目

项目一、在线监测仪器仪表的正确使用

能够正确使用在线监测仪器仪表，完成指定的环保监测仪器（DO仪、pH仪等）标定工作，以及对相关单元进行监测并记录相应的数据，达到预定功能要求。

项目二、水样配制与测定

配置相关水质并进行水质测定，计算相关数据并完成药剂投加。

项目三、污水处理工艺的设计与计算

通过实训平台和相关技术要求，选用并设计合理的水处理系统（A/O、A2/O、SBR、MSBR等系统），连接相应工艺流程图以及高程图。根据数据和公式，计算出相应的数值。

项目四、污水处理工艺设备部件与管道连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

项目五、水处理平台动力系统线路设计与连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

项目六、污水处理设备自动控制系统设计与连接

对污水处理系统A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统进行编程或程序修订、调试、运行与检测，达到预定功能。

项目七、污水处理设备的调试运行工作

通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

设备二 THEMDQ-1型大气环境监测与治理技术综合实训平台

一、技术性能

1.输入电压：三相四线（或五线）制AC380V±10%  50Hz

2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃）

3.系统容量：＜3.0kVA

4.控制柜尺寸：700mm×600mm×1800mm

5.对象尺寸：4400mm×800mm×2270mm

6.监控平台尺寸：1100mm×500mm×1740mm

7.系统最大风量：115m3/h

8.系统压力范围：-4000Pa～+4000Pa

9.雾化喷头：120°螺旋喷头

10.单泵最大喷淋量：5.5L/min

11.监测口数量：35个

12.不锈钢复合管的连接方式：卡套式（由接头体、铜环2个、皮圈和螺母组成）

13.风道连接方式：法兰式（由法兰、垫片及螺栓组成）

14.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准

15.pH在线监测仪提供丰富、完善的接口函数以及二次开发包，包括配置维护工具、仪表测试程序源代码，软件源代码等开发技术资料，并提供开发技术支持。

二、系统组成与功能

大气环境监测与治理技术综合实训平台主要由烟气发生系统、烟气处理系统、电气控制系统以及烟气监测系统等四部分组成。控制系统采用国际知名品牌PLC、监控软件与主机配套，采用现场总线的传感器和执行器，利用开放的现场总线和工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的分布式IO接收现场传感检测信号，大大增强了系统的准确性和灵活性。

1.烟气发生系统：主要由锅炉及与其出气管道相连的气源添加装置、发尘装置和静态混合器等组成。锅炉位于整套处理流程的起点，内部装有红色灯源，点亮时模拟锅炉开炉点火，并可透过观察口查看其状态。

（1）气源添加装置：将气钢瓶中的高纯SO2气体，恒压恒流地输入到系统中，模拟烟气中的气态污染物。通过计量装置与射流系统，在锅炉烟道的弯头位置将钢瓶气体定量地加入系统。主要由气体钢瓶、减压阀、质量流量控制器、空气泵、气体流量计、缓冲罐和射流器（文丘里管）组成。

（2）发尘装置：位于水平烟道上方，通过双级可调式螺旋输送装置将粉尘缓慢均匀地投加到烟道中，用于模拟烟气中的颗粒污染物。主要由疏松器、粉尘罐和发尘器组成。

2.烟气处理系统：主要由旋风除尘器、布袋除尘器、电动调节阀、风机、消音器、吸收系统、吸附塔、烟囱和粉尘回收装置等组成。

（1）布袋除尘器：含尘气体通过滤袋（简称布袋）滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。主要由壳体、滤袋、振动器和支架等组成。

（2）吸收系统：利用液体对锅炉废气进行吸收与洗涤，使之得到净化。配有填料承托盘，可随时改造成填料塔。主要由吸收塔、碱液箱、清水箱、漩涡泵、液体流量、搅拌机、螺旋喷头、除雾器和电磁阀等组成。吸收系统后接有超越管路，通过阀门切换可以跳过吸附系统，直接进入烟囱排放。

（3）吸附塔：主要由塔体、鹅卵石层和活性炭层等组成。

3.电气控制系统：主要由电气控制柜、电源控制单元、系统调控单元、PLC主控单元和控制对象单元以及变频器、隔离变压器、继电器和交流接触器等组成。

（1）电源控制单元：由漏电保护器开关、电源开关、电源指示灯等组成。

（2）系统调控单元：由电机调速器和在线PH仪表组成。

（3）PLC主控单元：由PLC主机和模块以及输入输出接线柱组成。

（4）控制对象单元：由系统工艺图、指示灯以及接线柱组成。

4.烟气监测系统：采用工控组态软件MCGS制作系统监控界面，利用工业以太网实现监控中心与远程设备的数据交换和远程监控，使控制模式更贴近实际工业现场。主要由气体传感器（包含：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳和氧气等）、粉尘传感器、温湿度传感器、铂热电阻、风速传感器、压力传感器、微差压传感器、pH在线监测仪、物位仪、皮托管、采样枪、粉尘采样仪和触控一体机等组成。其中触控一体机主要由液晶显示器、电脑主机、固定支架、鼠标键盘操作平台、音箱、控制软件及数据采集软件等组成。

三、系统基本配置

1.实训对象

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 配有中间连接器（170mm×800mm×50mm）；尺寸：2200mm×800mm×980 mm和2200mm×800mm×1180mm；材料：50×50mm不锈钢管材制作；功能：用于结构部件、动力部件的固定和摆放。 | 1套 |
|  | 不锈钢碱液水箱 | 配有搅拌机、物位仪、液位管、pH电极、氧化风管和可视化保护盖；尺寸：540mm×400mm×430mm；材料：1.5mm不锈钢板材焊接制作；功能：用于脱硫碱液的配置。 | 1套 |
|  | 不锈钢清水箱 | 配有液位管；尺寸：250mm×200mm×430mm；材料：1.5mm不锈钢板材制制作；功能：用于对碱液水箱的补给和除雾器的反冲。 | 1套 |
|  | 锅炉 | 配有φ170mm*15mm有机玻璃进风口封板、φ240mm*15mm有机玻璃视镜与红色彩灯；尺寸：φ306 mm×855mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：模拟焚烧锅炉，作为系统污染源。 | 1套 |
|  | 静态混合器 | 旋片式；尺寸：φ158mm×100mm；材料：304不锈钢材质，厚度2mm；功能：载气与污染物的均匀混合。 | 1套 |
|  | 射流器（文丘里管） | 4分；材料：304不锈钢材质；功能：用于气态污染物的抽吸和混合。 | 1套 |
|  | 旋风除尘器 | 尺寸：φ120 mm×590mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：去除10μm以上的粉尘。 | 1套 |
|  | 袋式除尘器 | 配有六个φ125mm×750mm的涤纶针刺袋、振打电机、640 mm×460mm×15mm有机玻璃顶板、两块440mm×320mm×15mm有机玻璃上视镜和440mm×140mm×15mm有机玻璃下视镜；尺寸：640mm×460mm×1300mm；处理方式：内滤式；清灰方式：机械振打；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：可净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子。 | 1套 |
|  | 吸收塔（洗涤塔、喷淋塔） | 逆流式，配有三个2分螺旋喷头、φ250×100mm的丝网除雾器、隔板、两个φ163mm*15mm有机玻璃视镜和两个φ125mm×20mm不锈钢料口盖；可内装塑料填料，改造成填料塔；尺寸：φ250 mm×1660mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于喷淋脱硫和除尘。 | 1套 |
|  | 活性炭吸附塔 | 配有螺旋喷头、铂热电阻、鹅卵石、颗粒活性炭、两个φ163mm×15mm有机玻璃视镜和两个φ125mm×20mm不锈钢料口盖；尺寸：φ300 mm×1620mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于装填填料吸附烟气。 | 1套 |
|  | 缓冲罐 | 配有不锈钢漏斗；尺寸：φ190 mm×400mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于补气的缓冲稳压和充当有机废气发生器。 | 1套 |
|  | 消音器 | 内置消音棉；尺寸：φ169 mm×500mm；材料：304不锈钢材质；功能：用于降低风机的噪音分贝。 | 1套 |
|  | SO2气体钢瓶 | 4L铝瓶，带不锈钢减压阀；固定在气体流量计支架上，功能：气态污染物的发生系统。 | 1套 |
|  | 粉尘罐 | 配有调速电机、联轴器和疏松杆；尺寸：φ150mm×230mm；材料：304不锈钢材质；功能：颗粒污染物存放。 | 1套 |
|  | 发尘装置 | 配有调速电机、联轴器、轴承和螺旋杆；尺寸：φ90mm×290mm；材料：304不锈钢材质；功能：颗粒污染物的发生系统。 | 1套 |
|  | 粉尘回收装置 | 配有调速电机、联轴器、轴承和螺旋杆；尺寸：φ105mm×700mm；材料：304不锈钢材质；功能：用于对除尘系统去除的粉尘进行回收利用。 | 1套 |
|  | 烟囱 | 配有检测平台、粉尘传感器、压力传感器、气体传感器（SO2、NOX、CO、CO2、O2）和φ163mm×15mm有机玻璃灰盖；尺寸：φ114 mm×2100mm；材料：304不锈钢材质，厚度1.5mm；功能：用于烟气的排放和尾气监测。 | 1套 |
|  | 风机 | 双级高压离心风机；流量：320～560m³/h；功率：1.5KW；供电电源：AC380V,功能：用于系统烟气输送 | 1台 |
|  | 漩涡泵 | 工业型；供电电源：AC380V；流量：0～1.1m³/h；扬程：20～30m；吸程：6～8m。配有泵性能测试仿真软件，通过MATLAB设计仿真模型，运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时可开放部分MATLAB源代码供学生自己研究和设计。 | 3台 |
|  | 空气泵 | 电磁式；供电电源：AC220V；功率：520W；最大风量：450L/min；最大风压：9kPa；功能：用于锅炉系统的补气输送。 | 1台 |
|  | 电动调节阀 | 对夹式，不锈钢阀体，可手/自动操作；DN50，具有4～20mA输入信号，4～20mA阀门反馈信号输出，总线通讯功能。 | 1台 |
|  | 质量流量控制器 | 介质：SO2；流量：0～100SCCM；输入输出信号：4～20mA；功能：用于二氧化硫气体的计量控制。 | 1台 |
|  | 调速电机 | 带标准减速箱，供电电源：AC220V | 4台 |
|  | 振打电机 | 供电电源：AC380V；功率：70W；激振力：400N；振次：3000r/min。 | 1台 |
|  | 面板流量计 | 气体流量计2个，量程：0.4-4m3/h；液体流量计3个，量程：1-11L/min | 5个 |
|  | 温湿度传感器 | 配φ60mm黑色POM安装法兰；温度范围：0～50℃；湿度范围：0～100%RH；输出信号：4～20mA。 | 2套 |
|  | 铂热电阻 | 铠装PT100；安装螺纹：2分 | 1套 |
|  | 压力传感器 | 安装螺纹：4分；测量范围：-10～10KPa；输出信号：4～20mA。 | 1套 |
|  | 差压传感器 | 测量范围：0～3KPa；输出信号：4～20mA。 | 3套 |
|  | 粉尘传感器 | 供电电源：DC5V；检测粒径：0.5～10μm；测量量程：0～499μg/m3。 | 1套 |
|  | 二氧化硫传感器 | 配φ80mm不锈钢安装法兰；测量范围：0～100ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 2套 |
|  | 氮氧化物传感器 | 配φ80mm不锈钢安装法兰；测量范围：0～100ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 1套 |
|  | 一氧化碳传感器 | 配φ80mm不锈钢安装法兰；测量范围：0～100ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 1套 |
|  | 二氧化碳传感器 | 配φ80mm不锈钢安装法兰；测量范围：0～2000ppm；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 1套 |
|  | 氧气传感器 | 配φ80mm不锈钢安装法兰；测量范围：0～30%VOL；输出信号：4～20mA；带LCD液晶背光显示。 | 1套 |
|  | 物位仪 | 超声波，配有有机玻璃稳流管和两块四氟隔离垫；测量范围：0.06～1m；输出信号：4～20mA。 | 1套 |
|  | 在线pH仪 | 安装螺纹：6分；倾斜式安装，量程：0～14；输出信号：4～20mA。具有总线通讯功能。 | 1套 |
|  | 皮托管 | 配锁紧螺母和3#橡皮塞；尺寸：φ4*200mm；材料：304不锈钢材质 | 1套 |
|  | 风速仪 | 配φ60mm黑色POM安装法兰；测量范围：0～20m/s；输出信号：4～20mA。 | 2套 |
|  | 粉尘采样器 | 双路，供电电源：AC220V，配充电器；采用流量：5～35L/min；定时设定：0～99分59秒。 | 1套 |
|  | 检测配件装置 | 主要由过滤器支架、过滤取样器和装有变色硅胶的过滤器组成，并配有手柄、机箱底脚、双金属温度表和球阀等。尺寸：300mm×250mm×140mm；功能：干燥样气，配合粉尘采样。 | 1套 |

2.监控系统基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器控制柜 | 四面开门（前门带470mm×1200mm的透明玻璃），带顶，且内置换气扇和工具箱；尺寸：700mm×600mm×1800mm；材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通讯连接编程功能。 | 1 | 套 |  |
|  | 铝面板 | 白色喷塑，文字与图案皆为腐刻，尺寸分为：580mm×420mm；580mm×400mm和580mm×440mm | 3 | 块 |  |
|  | PLC控制器 | CPUSR40主机 ,24 点漏型/源型输入、16 点继电器数出 以太网：1个 串行端口：1（RS485）个 24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储 | 1 | 个 | 西门子 |
|  | 模拟量输出模块 | EMAE04, 4路12位模拟量输入，输入类型：电压或电流，输入范围：±10 V，±5 V，±2.5 V，或 0 ~ 20 mA | 5 | 个 | 西门子 |
|  | 模拟量输入输出模块 | EMAM06, 4路12位模拟量输入，输入类型：电压或电流，输入范围：±10 V，±5 V，±2.5 V，或 0 ~ 20 Ma; 2路11位模拟量输输出，输入类型：电压或电流，输入范围：±10 V或 0 ~ 20 mA | 1 | 个 | 西门子 |
|  | 变频器 | FR-D740-1.5K-CHT, 额定容量3.0KVA、额定电流3.6A，输入电源：3相 380-480V 50Hz/60Hz，使用电机容量1.5KW， 控制方式：柔性PWM控制/高载波PWM控制（V/F控制、通用磁通矢量控制、最佳励磁控制） | 1 | 个 | 三菱 |
|  | 隔离变压器 | 三相，容量：1.5kVA，尺寸：240mm×115mm×230mm； | 1 | 个 |  |
|  | 漏电保护器 | DZ47-63LEP-4P-20A | 1 | 个 |  |
|  | 交流接触器 | LC1-D1810M5N | 1 | 个 |  |
|  | 电机调速器 | SF系列，数显式 | 4 | 个 |  |
|  | 蜂鸣器 | LA42SMFA-DC24V，红 | 1 | 个 |  |
|  | 中间继电器 | ARM系列，透明 | 21 | 个 |  |
|  | 工作状态指示灯 | 黄、绿、红 | 19 | 个 |  |
|  | 温度变送器 | SBWZP-01(0-200℃) | 1 | 个 |  |
|  | 监控中心 | 钣金结构框架，白色烤漆，90°翻转键盘鼠标操作平台，配音箱、鼠标、键盘和鼠标垫；供电电源：AC220V；触控一体机尺寸：42寸液晶，用于监测数据显示。 | 1 | 套 |  |
|  | 监控软件 | 采用MCGS组态软件设计，包括系统工艺流程演示，设备结构展示，数据显示采集处理，设备运行控制。 | 1 | 套 |  |
|  | 大气环境监测与治理技术综合实训平台视频教学软件 | 视频以大气环境监测与治理技术综合实训平台为依托，呈现形式以动画加语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容，使学生对实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助。 | 1 | 套 |  |
|  | 欧式导线架 | 用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方。 | 1 | 个 |  |

3．配套工具

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套 工具 | 包含采样枪、取样管（φ8、φ6）、加粉尘漏斗、物料斗、布袋安装口组件二、滤筒、复合管割刀、PPR管剪刀、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、开孔器、劳保用品等。 | 1套 |

设备三 THEMBF-2型泵系统综合实训平台

一、技术性能

- 输入电源：三相五线（或四线）制AC380V±10%  50Hz

- 工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃）

- 装置容量：＜2kVA

- 外形尺寸：800mm×600mm×1800mm（控制柜）

1800mm×850mm×1700mm（对象）

1500mm×800mm×821mm（操作台）

- 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

- 输液管道耐压:≤1MPa

- 液体流量：0.85m3/h

- 气源使用压力：0.4～0.7MPa

- 管道材质：透明PVC管

- 阀门类型：气动刀闸阀、气动蝶阀、电动调节阀、PVC隔膜阀、PVC蝶阀和PVC球阀等

- 螺杆泵类型：分体式（定子分瓣成型）

二、产品结构和组成

本实训平台主要由供水系统、泵管阀系统和电气控制系统三部分组成。控制系统采用国际知名品牌PLC、触摸屏和编程组态软件，利用开放的工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的输入接口接收现场传感检测信号，大大增强了系统的准确性和灵活性。

- 供水系统：是泵站系统集配水的场所，为液体输送提供水源。主体位于型材框架的顶端，主要由集水池、药剂池、稳流筒、搅拌机、计量泵、物位仪和蝶阀等组成。

- 泵管阀系统：是泵站系统的主体单元，通过水泵、管道和阀门的操控，实现液体输送。主要由螺杆泵、空压机、储气罐、气动刀闸阀、气动蝶阀、过滤器、安全阀、隔膜阀、球阀、电动调节阀、压力传感器、电磁流量计、气源处理元件等组成。

- 控制系统：用于现场信号采集显示、运行状态指示、执行器控制和系统动力控制。主要由电气控制柜、通断开关、空气开关、触摸屏、急停开关、电流互感器、多功能电力表、PLC可编程控制器、继电器、交流接触器、变频器、调速器、警示牌和监控软件等组成。

三、系统配置

1.实验对象

| 序号 | 器材名称 | 器材、规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢钢架 | 尺寸：180cm×85cm×120cm； | 1 | 套 |  |
|  | 集水池 | 尺寸：75cm×45cm×42cm，刻有液位标尺 | 1 | 套 |  |
|  | 药剂池 | 尺寸：30cm×30cm×29cm；材料：8mm厚淡蓝色有机玻璃板制作 | 1 | 套 |  |
|  | 稳流筒 | 尺寸：Φ120cm×47cm；材料：淡蓝色有机玻璃管制作 | 1 | 套 |  |
|  | 螺杆泵 | 分体式（定子分瓣成型）；电源：AC380V 50Hz；功率：0.75KW；流量：800L/h | 1 | 台 |  |
|  | 计量泵 | 电磁隔膜式；电源：AC220V 50Hz；功率：16W；流量：15L/h | 1 | 台 |  |
|  | 空压机 | 电源：AC220V 50Hz；功率：0.55KW；排气量：118L/min | 1 | 台 |  |
|  | 搅拌机 | 电源：AC220V 50Hz；功率：60W和25W，由电机、联轴器和搅拌杆组成 | 2 | 台 |  |
|  | 气动刀闸阀 | 规格：DN50，材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和磁性开关，可反馈阀门启闭状态 | 1 | 台 |  |
|  | 气动蝶阀 | 对夹式，规格：DN40；材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和回信器，可反馈阀门启闭状态 | 1 | 台 |  |
|  | 电动调节阀 | 规格：DN40；材质：不锈钢；输入信号：4～20mA | 1 | 台 |  |
|  | 安全阀 | 双由令，规格：DN15；材质：PVC；耐压：1MPa | 1 | 个 |  |
|  | 过滤器 | 双由令，规格：DN40；材质：透明PVC | 1 | 个 |  |
|  | 隔膜阀 | 双由令，规格：DN15；材质：PVC | 1 | 个 |  |
|  | 球阀 | 双由令，规格：DN40；材质：PVC | 1 | 个 |  |
|  | 蝶阀 | 对夹式，规格：DN40；材质：PVC | 1 | 个 |  |
|  | 压力传感器 | 数显式，电源：DC24V；测量范围：-1～10Bar；输出信号：0～10V，连接：G1/2阳螺纹。 | 2 | 个 |  |
|  | 电磁流量计 | 型号：PMF-GW1.6AI-10K1F4T/C3；电源：AC220V 50Hz；测量范围：0～2m3/h；输出信号：4～20mA | 1 | 台 |  |
|  | 超声波物位仪 | 电源：DC24V；测量范围：0～1m；输出信号：0～10V；盲区：<0.06m | 1 | 台 |  |
|  | 储气罐 | 材质：不锈钢；容积：0.5L；耐压：1.2MPa | 1 | 个 |  |
|  | 起源处理元件 | 调压范围：0.15～0.9MPa；自动排水 | 1 | 套 |  |

2.电气控制

| 序号 | 器材名称 | 器材、规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气控制柜 | 尺寸：80cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰，柜门乳白色 | 1 | 套 |  |
|  | 通断开关 | 型号规格：LW42B32-1017/LF；额定工作电压：AC380V；额定工作电流：32A；额定绝缘电压：400V；安装方式：螺钉安装；极数：4P；N极模块：有； 使用类别：AC-21B； | 1 | 个 |  |
|  | 急停按钮 | LAY16系列，红色 型号：Φ22-LAY16-CR11 操作方式：紧急式 触头结构：复合按钮 防护方式：保护式 工作电压：380（V）V 工作电流：5（A）A | 1 | 个 |  |
|  | 多功能电力表 | HXDZ系列三相综合电量表，应用数字采样技术，对三相电气线路中的相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、等进行实时测量显示。电源：220VAC，功耗≤5W，工作温度-10～50℃，测量范围：输入电压0～500V/AC，电流0.03～5A/AC，频率45～65Hz。 | 1 | 个 |  |
|  | 触摸屏 | SIMITIC HMI，订货号为：6AV2 123-2GB03-3AX0，KTP700基本版，精简面板，按钮式/触摸式操作，7”TFT显示屏，65535颜色，PROFINET接口，输入电压24VDC，支持EtherNer/IP协议和MODBUS，每台设备最大变量数800，每副图片最大变量数100，可组态最大图片数量250。 | 1 | 个 |  |
|  | 空开 | 3P 20A | 1 | 个 |  |
|  | 空开 | 2P 10A | 2 | 个 |  |
|  | 电流互感器 | CT3D-400，三相组合式 | 1 | 个 |  |
|  | 交换机 | 西门子SCALANCE XB005，订货号为：6GK5005-0BA00-1AB2，此交换机针对10/100Mbit/s；用于架设小型星状或线状结构，带有LED诊断，输入电压为24VDC，额度功率1.68W，带有5个10/100Mbit/s双绞线端口及RJ45插座。 | 1 | 个 |  |
|  | 交流接触器 | LC1E0610M5N，线圈电压220V，线圈额定电流6A，额定频率50Hz。 | 1 | 个 |  |
|  | 开关电源 | 型号为：HDR-120-24，输入电压220VAC，输出电压DCS24， 输出电流5A，额定功率120W，工作温度-20℃～70℃。 | 1 | 个 |  |
|  | CPU1215C | 订货号为：6ES7 215-1BG40-0XB0，国际知名品牌的PLC可编程控制器，输入电压220VAC，带有400mA输出电流，它可用作负载电源，14点集成24V直流数字量输入，10点集成数字量输出，24V直流或继电器，2点集成模拟量输入0～10V，2点集成模拟量输出0～20mA，4点脉冲输出，频率最高100KHz，PWM输出，频率最高100KHz，2个集成以太网接口，6个快速计数器；可通过附加通信接口拓展，通过附加通信接口扩展，例如，RS485 或 RS232，通过信号板使用模拟或数字信号直接在 CPU 上扩展，通过信号模块使用各种模拟量和数字量输入和输出信号扩展。可选存储器扩展（SIMATIC 存储卡）。PID 控制器，具有自动调谐功能。集成实时时钟。中断输入：对过程信号的上升沿或下降沿作出极高速响应。 | 1 | 个 |  |
|  | SM1234 | 订货号：6ES7 234-4HE32-0XB0，供电为24VDC，功耗2W；4路模拟量输入，输入类型为电压或电流（可两个选为一组），输入范围为±10V、±5V、±2.5V或0～20mA，精度为满量程的±0.1%/±0.2%；2路模拟量输出，输出类型为电压或电流，输出范围±10V或0～20mA，精度为满量程的±0.3%/±0.6% | 1 | 个 |  |
|  | G120C变频器 | 订货号为：6SL3210-1KE15-8AF1，国际知名品牌工业变频器，具有结构紧凑、高功率密度等优点，G120C可满足众多应用的需求，例如传送带、搅拌机、水泵、风机、压缩机以及一些基本的物料处理机械等。功率:2.2KW，电源电压：三相380V，I/O-接口： 6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL，并配有BOP操作板。 | 1 | 个 |  |
|  | BOP面板 | 订货号为：6SL3255-0AA00-4CA1，通过基本操作面板BOP-2可实现驱动调试、运行监控以及个性化参数设置。该组件配备两行屏及菜单导航功能，从而使标准型驱动的调试更加简洁。通过预设的导航键可方便的实现驱动的手动控制，BOP提供专用的切换键，用于手自动模式切换。通过直观的菜单导航可方便的实现变频器诊断，还支持同型号驱动的批量调试，为此将一台变频器的参数复制到BOP-2中，之后可根据需求载入至其他变频器。BOP-2的运行温度为0～50℃。 | 1 | 个 |  |
|  | 内置调速器 | SK200E；输入信号：0～10V | 1 | 个 |  |
|  | 继电器 | TRS 24VDC 1CO | 3 | 个 |  |
|  | 电容器 | CBB61系列，聚丙烯薄膜，容量为4μF±5% 500VAC和2μF±5% 500VAC。 | 2 | 个 |  |
|  | 插座 | DEP2-125，工业明装 | 1 | 个 |  |
|  | 工业用插头 | DEP2-025 | 1 | 个 |  |
|  | 警示牌 | 悬挂式，尺寸：160mm×200mm×1.5mm | 1 | 套 |  |
|  | 监控软件 | 采用TIA V15组态软件设计，包括泵阀操作、数据处理显示、趋势曲线、报警处理等 | 1 | 套 |  |
|  | 传感器技术AR仿真实训教学APP软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书复印件并盖公章，带原件备查） | 本软件具有实时交互性，在手机上打开本软件，将摄像头对准到特性物体上（实物或图片），然后增强现实系统可以在它上面展示出以下功能： 1.原理展示：通过位移测量、振动测量、转速测量、环境测量等具体应用实例来展示传感器的基本原理，并可动态显示实验结果，以此加深学生对传感器的了解。 2.零件展示：单独展示传感器的各个组成元件，观察零件的结构、材质以及材质类型。 3.装配演示：以3D仿真的形式展示传感器的装配过程，让学生直观了解传感器的组成结构和装配方法。具有快速装配、慢速装配、放大、缩小、旋转视图等功能。 4.支持霍尔位移传感器、霍尔转速传感器、压电传感器、湿敏传感器、气敏传感器、电涡流传感器、磁电传感器、差动电容传感器、差动变压器、金属箔应变传感器、扩散硅压力传感器、光纤位移传感器、光电转速传感器、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、PT100铂电阻等17个常用传感器。 5.内置AI智能语音助手，点击相应位置，自动语音讲解其功能。投标时提供软件著作权证书扫描件，原件备查。 | 1 | 套 |  |
|  | PLC 3D仿真实训软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，带原件备查） | 本软件可作为PLC 编程相关系列教学辅助类软件，采用3D交互技术设计，全方位体验工业现场，使得学生非常容易理解每一种控制单元的工作过程和原理，达到提高教学质量的目的。同时具有自动演示模式、手动控制模式及PLC控制模式，功能齐全。本软件适用于《可编程控制器技术》、《电梯控制技术》等课程的实训教学。 软件功能：本软件在电脑屏幕上构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、物料分拣、码垛堆积、自动仓储、运料小车、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、自动送料装车共十二个实训项目, 全面展现各种复杂的整体工艺流程。本软件提供3种工作模式，分别是“自动模式”、“手动模式”和“PLC模式”，在自动和手动工作模式下本软件无须连接外部设备，可自行运行。后期可配置采集卡：实现“PLC模式”运行。 | 1 | 套 |  |
|  | 电气类实训室安全教育仿真软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，带原件备查） | 该软件能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。 软件主要分为四个模块： （1）电气安全：包含安全用电的意义、预防人体触电、电气防火防爆、防雷保护、安全标志等。 （2）消防减灾：包含电气火灾的扑救常识、火灾逃生与救护、灭火器的使用、烫伤的简单处理、消防讲解、火灾逃生等。 （3）紧急救护： 医疗急救小常识、触电急救动画讲解等。 （4）答题互动：包含电磁大冒险、用电知识问答、安全标志连连看等。 | 1 | 套 |  |
|  | Solid Design三维工业自动化设计软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级及以上部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，带原件备查） | Solid Design三维工业自动化设计软件是工业级正版三维一体化设计软件，拥有软件著作权，面向工业和教育等多个领域，基于强大的智能参数建模技术，Solid Design让复杂设计过程简单化，快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造，提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具，同时在一个软件上集成了PLC 3D仿真功能、电机仿真功能，同时也突出在工业自动化集成领域三维设计功能，该软件具有入门容易，兼容全面，软硬结合、易学易用等优势，已经成功应用于机械、电子、航空、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业，同时也非常适用于院校相关课程的教学。投标时提供软件著作权证书扫描件，原件备查。 1.强大的兼容性和扩展性 支持UG、solidedge、Pro/e、SOLIDWORKS、inverntor主流3D原生和通用文件的导入，支持与Solidedge商业版软件文件格式的互通，并可对数据进行直接编辑进行设计变更。可导出各环节所需的3D及2D数据，支持与主流的PLM/PDM系统的集成，3D数据应用于产品全生命周期。 2.智能参数建模技术 智能参数建模技术可更快、更轻松地创建和编辑3D模型。完美融合直接建模的速度和简便性、及参数化设计的灵活性和可控性。还可像处理本机文件一样处理多CAD数据，无缝衔接整个生态链。 3.支持百万级零件的大型装配体 轻松地创建和管理超大型装配，能够快速检测并修复零部件之间的冲突和干扰问题、生成装配说明。百万级零件装配体流畅操作，软件性能不受任何影响，无需高昂的硬件设备投入从而降低企业成本。 4.直观的用户界面和主流的操作习惯 基于Windows操作环境开发，高效的人机交互界面设计，与国际主流3D软件一致的操作习惯；融合国内用户的设计需求，更贴合用户，快速上手，保障工作的延续性。 5.完整的2D+3D一体化 基于3D模型快速生成符合国标的2D工程图，快速完善图纸信息；3D数据的变更直接关联到工程图，数据无误更高效；数据无缝导出至AutoCAD进一步应用，从设计到制造的业务流程，Solid Design软件提供2D+3D一体化解决方案。 6.集成PLC 3D仿真功能 软件中构建了3D虚拟环境，实现自动封盖、自动装箱、温度压力控制、码垛堆积、加工中心刀库、电镀生产线、多种液体混合、自动混合生产线、水塔水位控制、机械手控制、机器人自动扫雷等二十五个实训项目，全面展现各种复杂的工艺流程。支持利用采集卡采集PLC的输入输出信号，实现PLC与计算机的通讯，从而控制软件中的3D模型的动作，使得虚拟仿真技术实时展现PLC 的运行状态，也使得学生非常容易理解对每一种控制单元的工作过程和原理。 7.集成电机仿真功能 Windows系列操作系统下运行；通信协议：TCP/IP协议；开发语言：C++；支持离线仿真；以状态方程形式对电机建模，支持自定义电机，并包含不少于20台直流电机和20台异步电机型号供用户选择；实验项目：直流电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；异步电机（结构展示、拆卸演示、装配演示、模拟装配、零部件展示、机械特性实验、启动实验、调速实验、制动实验）；可以演示异步电机在启动过程中，定子与转子电流的瞬时变化，以及由它们建立的两个旋转磁势变化；可以演示出异步电机对称运行时的圆形磁场。实验对比：提供同类型电机，多项实验数据多维实验。 8.功能特点 8.1 装配体设计 支持自底向上或自顶向下的装配体建模方式，可快速检测修复零部件之间的冲突问题，直观的装配体还可用于实时的方案沟通。 8.2 工程图创建 根据3D模型自动创建并更新工程图，快速创建标准视图和派生视图，提供尺寸控制和添加注释等工具，可以快速创建包含全部细节的工程图。 8.3 钣金设计及优化 除了基本的折弯和冲孔，还具有特定于钣金的特征，比如浮凸、浅凹、绘图切割、焊珠、轮廓弯边、直弯和蚀刻。还可用于分析、NC编程等集成应用。 8.4 曲面设计及评估 Solid Design可创建高品质的曲面，并可通过精确的参数控制从而获得理想的曲率，通过条纹等工具实时评估曲面效果。 8.5 结构仿真分析 Solid Design内置的有限元分析 (FEA) 工具，设计工程师可以在3D环境中通过数字方式验证零件设计，缩短产品开发周期。 8.6 动画和运动仿真 不仅是基础的运动动画，Solid Design可对模型输入运动参数，以获得运动过程中各状态的受力情况。也可通过结果倒推出所需的输入力或者功率。 8.7 MBD基于模型的定义 数字化沟通加快从设计到制造的过程。在3D模型中直接赋予产品制造信息，生成易于传播的3D PDF ，通过直观的可交互文档查看制造数据。 | 1 | 套 |  |
|  | VR虚拟仿真系统 | 配合泵站运行与维护综合实训平台工程实践作业使用，包含高性能计算机、VR仿真软件、HTC头显、操作手柄、50寸智能液晶电视机、安装支架等，其中包括设备运行、停电、损坏、故障等，对此专业人员必须采取迅速、安全、正确的行动，以免造成更大损失 | 1 | 套 | 用户选配选购 |

3.配套工具

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具配套 | 包含卷尺、梅花开口两用扳手套装、活口扳手、生料带、内六角扳手组合套装、电工工具组合套装、插线板、万用表、烙铁架、电工胶带、盘根取出器、管钳、电脑桌、可移动工具柜、操作台、移动式小吊机和吊带等。 | 1套 |

四、实训项目

1.泵站系统认知实验

2.泵管阀系统的拆装维护

（1）管道的拆装与维护

（2）螺杆泵的拆装与维护

（3）气动刀闸阀的拆装与维护

3.系统调试与运行

（1）泵管阀系统试漏

（2）系统启停机操作

（3）器件参数设置

（4）运行参数监测